## Slide 1
1.3 几何作图
1.4 平面图形的画法和尺寸标注
1.2 制图工具及其使用方法
1.1 制图国家标准的基本规定
1.5 徒手绘图的基本技能
摘要：图样是设计、制造与维修机器的主要技术资料。国家标准《机械制图》是一项基础性的技术标准，要正确地绘制机械图样，必须严格地遵守国家标准的各项规定，必须学会正确地使用绘图工具，掌握合理的绘图方法和步骤。
第1章 制图的基本知识与技能

## Slide 2: 1.1 制图国家标准的基本规定
1.图纸幅面
绘制图样时，应优先采用表中规定的基本幅面。
幅面代号
841x1189
594x841
420x594
297x420
210x297
BXL
e
c
a
20
10
10
5
25
A0
A1
A2
A3
A4
1.1.1 图纸幅面和格式（GB/T 14689－2008）

## Slide 3
A1
594
1261
1471
1682
1982
2102
2523
1486
1783
2080
2378
630
1051
A45
A44
A33
A34
891
A43
420
A2
297
A3
210
A4
841
1189
0
A0
必要时，也允许选用所规定的加长幅面。幅面的尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。图中虚线为加长后的图纸幅面。

## Slide 4
(b) 竖放
(a) 横放
无装订边图纸的图框格式
标题栏
图框
B
e
e
e
e
L
标题栏
图框
L
B
e
e
e
e
2. 图框格式
图纸中限定绘图区域的矩形框称为图框。在图纸上必须用粗实线画出图框，其格式分为两种：一种是不需要装订的图框格式，无需留出装订边的尺寸；另一种是需要装订的图框格式，在图纸的左侧要留出装订边的尺寸(具体尺寸参见书表1-1)。

## Slide 5
有装订边的图框格式
（b） 竖装
（A4）
c
a
标题栏
图框
纸边
装订边
绘图区
B
L
c
c
（a）横装
（A3）
标题栏
装订边
纸边
图框
绘图区
c
c
c
a
L
B
2. 图框格式

## Slide 6: 3. 标题栏格式及填写
每张图样上都必须有标题栏，标题栏中文字的方向是看图的方向。标题栏的基本要求、内容、尺寸和格式在国家标准GB／T 10609.l—2008《技术制图》中有详细规定。
注：明细栏是装配图中才有，需要自己绘制。

## Slide 7
学校的制图作业使用的标题栏推荐用下图简化格式。
制图作业用标题栏

## Slide 8: 1.1.2 比例（GB/T 14690－1993）
比例为图形与其实物相应要素的线性尺寸之比。
比例分为原值比例、放大比例、缩小比例三种。
注意：不论采用何种比例绘图，尺寸数值均按原值注出。

## Slide 9
国家标准（GB/T 14690—1993）《技术制图比例》对比例的选用作了规定：需要按比例绘制图样时,应由表1的系列中选取适当的比例；必要时，也允许选取表2中的比例。
种 类 | 比 例
原值比例 | 1:1
放大比例 | 5:1 2:1 510n:1 210n:1 110n:1
缩小比例 | 1:2 1:5 1:10 1:210n 1:510n 1:110n
表 1 第一系列

## Slide 10
种类 | 比例
放大 比例 | 4:1 2.5:1 410n:1 2.510n:1
缩小 比例 | 1:1.5 1:2.5 1:3 1:4 1:6 1:1.510n 1:2.510n 1:310n 1:410n 1:610n
表 2-第二系列

## Slide 11: 1.1.3 字体（GB/T 14691－1993）
字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。
字体高度（用h表示)的公称 尺寸系列为：
1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20mm
字体高度代表字体的号数。
基本要求:
书写字体必须做到：

## Slide 12: 1. 汉字
汉字书写的要领在于横平竖直，注意起落，结构均匀，填满方格。
汉字应写成长仿宋体字，并应采用国家正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字的高度 h不应小于 3.5mm，其字宽一般为字高h的2/ 3。

## Slide 13
2.数字和字母
字母和数字可写成斜体或直体。
斜体字字头向右倾斜，与水平基准线成75°。

## Slide 14: （1）用作指数、分数、极限偏差、注脚等的数字及字母，一般应采用小一号的字体。
（2）图样中的数学符号、物理量符号、计量单位符号以及其他符号、代号，应分别符合国家的有关法令和标准的规定。
L/mm m/kg 460r/min
220v 5MΩ 380KPa
3.图样中书写规定与示例

## Slide 15: 1.1.4 图线(GB/T17450-1998、 GB/T4457.4-2002)
1. 线型 常用有8种基本线型
2. 图线宽度
3. 图线的画法
间隙
相交

## Slide 16
1.图线的基本型式和主要用途
图线宽度
粗点画线
双点画线
细实线
虚线
细点画线
波浪线
双折线
图线名称
粗实线
图
线
型
式
主
要
用
途
尺寸线、尺寸界线、剖面线、引出线
断裂处的边界线、视图和剖视的分界线
d
有特殊要求的表面表示线
假想轮廓线、中断线
d/2
可见轮廓线
断裂处的边界线
不可见轮廓线
轴线、对称中心线
d/2
d/2
d/2
d/2
d/2
d
粗线一般优先选d＝0.5和0.7mm，细线为粗线的1/2。

## Slide 17
双点画线
极限位置的轮廓线
粗实线
可见轮廓线
虚线
不可见轮廓线
波浪线
视图和剖视的分界线
剖面线
细实线
细实线
轨迹线
对称中心线
各种图线应用示例
点画线
细实线
重合剖面轮廓线
尺寸界线
尺寸线
细实线
点画线

## Slide 18: 2.图线宽度
所有线型的图线宽度（d）应按图样的类型和尺寸大小在下列数系中选择。该数系的公比为1：2（≈1：1.4）：
0.13 ， 0.18 ， 0.25 ，0.35 ， 0.5 ，
0.7 ， 1， 1.4 ， 2 。
在同一图样中，同类图线的宽度应一致。
机械工程图样上采用两类线宽，称为粗线和细线，其宽度比例关系为2l。

## Slide 19
3.图线的画法
（1）间隙：除非另有规定，两条平行线之间的最小间隙不得小于0.7mm。
（2）相交：
①基本线型No.02－06和No.08－15应恰当地相交于画线处，而不是点或间隔；如图：
正确
错误
错误
②当虚线是粗实线的延长线时，虚线应留出间隙；
③虚线圆弧与粗实线相切时，虚线圆弧应留出间隙；

## Slide 20
错误
画线示例：
④画圆的中心线时，圆心应是画线的交点，点画线两端应超出轮廓2-5mm；当圆心较小时，允许用细实线代替点画线。
点画线与虚线的画法
圆心应为线段的交点
点画线的两端应是线段
应超出图形外约2-5mm
点画线超出太长
线段相交处
不应有间隙
线段相交处不应有间隙
虚线在实线延长
线上应有间隙
正确

## Slide 21
图形只能表达机件的形状，其大小必须通过标注尺寸才能确定，标注尺寸时，必须严格遵守国家标注的有关规定。
1. 基本原则
（1）机件的真实大小应以图样里所标注的尺寸数值为依
据,与图形的大小及绘图的准确度无关；
（2）图样中的尺寸，以毫米为单位时，不需标注计量单
位的代号或名称，如采用其它单位，则必须注明相
应计量单位的代号 或名称；
（3）图样中所标注的尺寸，应为该图样所示机件的最后
完工尺寸，否则应另加说明；
（4）机件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在反
映该结构最清晰的图形上。
1.1.5 尺寸注法（GB4458.4-2003)

## Slide 22
R7
4×φ7
21
35
42
56
φ21
2. 尺寸的构成
一个完整的尺寸由四个要素构成：
（1）尺寸界线；（2）尺寸线；（3）尺寸终端；（4）尺寸数字
尺寸的四个组成部分
尺寸线与轮廓线
相距≈7mm
两尺寸线相距
≈７mm
尺寸界线超出
箭头≈2mm
尺寸界线（可用
其他图线代替）
尺寸线（必须单独画出）
尺寸终端
小尺寸在里大尺
寸在外，避免尺
寸线与尺寸界限
相交。
≥6d
d
尺寸数字
d为粗实线的宽度

## Slide 23
尺寸终端的形式有两种：
（1）箭头：适用于各种类型的图样
（2）斜线：在采用斜线形式时，尺寸
线与尺寸界线必须垂直。
尺寸线
尺寸界线
h－字体高度
斜线（终端）
d为粗实线的宽度
≥6d
d

## Slide 24
尺寸数字旁的常用符号和缩写词见下表。例如：在标注圆弧的半径时，在尺寸数字前加“R”，如“R30”表示圆弧半径为30mm；标注圆的直径时在尺寸数字前加“φ”，如“φ50”表示圆的直径为50mm等。通常当圆弧小于或等于半圆时注写半径R，当圆弧大于半圆时注写直径φ。

## Slide 25
30°
线性尺寸的数字方向
3. 尺寸注法示例
尺寸线水平时
尺寸线垂直时
不可避免时的标注
30°
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
其它方向时
避免在30°内标注尺寸
15
15
15

## Slide 26
角度的注法
尺寸界线应沿径向引出
尺寸线画成圆弧，圆心是角的顶点。
尺寸数字一律水平注写
数值一般写在尺寸线的上方或中断处。
尺寸数值也可按左图填写
60°
70°
20°
60°
5°
25°

## Slide 27
圆的尺寸注法
圆的直径应按图例标注，直径数值前加写“φ”
圆作为尺寸界线，尺寸线
通过圆心，箭头与圆接触。
圆的大小超过半圆，尺寸线应超
过圆心，画单边箭头，仍注直径。
φ10
φ40
φ26
尺寸线超过圆心

## Slide 28
3
5
3
1
3
4
1
3
2
5
小尺寸的注法
φ10
φ10
φ5
φ5
φ5
φ5
R5
R5
R5
R5

## Slide 29
球面
弦长和弧长
Sφ30
SR50
SR8
20
板状零件的厚度尺寸可在
厚度尺寸前加注“t ”
t2
64
R6
84
25
40
4×φ6
φ20
只画一半时的对称零件
20

## Slide 30
2×R4
16
2×Φ4
24
8
3
18
14
半径不注数量
尺寸线应从圆心引出，只画一个箭头
避免尺寸线与尺寸界线交叉应使小尺寸靠近轮廓线
数字方向错
间隔应均匀
数字应在尺寸线上方
尺寸线不应与中心线重合
错误
尺寸线不应与轮廓线或其延长线重合
[例1]指出图中尺寸标注错误。

## Slide 31
16
14
18
8
24
2×Φ4
R4
符号
数字
尺寸界线
尺寸线
箭头
正确
3
尺寸箭头形状

## Slide 32: 1.2 制图工具及其使用方法
利用丁字尺画水平线

## Slide 33
用三角板配合丁字尺画垂直线和各种倾斜线

## Slide 34
圆规及其用法

## Slide 35
分规及其用法
铅笔

## Slide 36
绘图铅笔
根据铅芯的软硬度可分为H～6H、HB、B～6B共13种规格。
H前数字越大，表示铅芯越硬；B前数字越大，表示铅芯越软。
画图时，建议采用H或2H铅笔画细线(包括底稿线)，
用HB或B的铅笔画粗线(加粗)，用HB或H铅笔写字。
(a)削成尖锥形用来画底
稿线、 细线和写字
铅笔的销法和用途
(b) 磨钝的锥形用
来画粗线
楔形（铲形）也
可用来画粗线

## Slide 37
六角扳手(平面图形分析）
绘制机械图样时，经常遇到正多边形、圆弧连接、非圆曲线以及斜度和锥度等几何作图问题，下面介绍常用的作图方法。
1.3 几何作图

## Slide 38
作法一
作法二
1.3 几何作图
1 .圆的六等分及作正六边形
（1）已知对角线长度D

## Slide 39
（2）已知对边距离S
作法二
作法一

## Slide 40
正五边形画法
D
C
B
H
O
A
E
M
N
（2）作出半径NO的垂直平分线，
得中点M ；
（3）以M为圆心， MA为半径作弧，
交NO的延长线于H；
（4）以AH为边长等分圆周，顺次用
线段连接各等分点，即可作出
圆内接正五边形。
作图步骤：
（1）作出五边形的外接圆；
2. 圆的五等分及作正五边形
已知外接圆直径D

## Slide 41
“四心圆弧法”画椭圆的方法
K
1
O
2
O
3
N
A
D
O
C
B
O
4
E
1
E
K
（1）连A、C；
已知椭圆的中心O，长轴AB和短轴CD
（2）在短轴线上取OE=OA，
在AC上取CE1=CE；
（3）作AE1的垂直平分线交长、
短轴与O1和O2两点；
（4）求出其对称点O3和O4；
（5）作连心线O1O2、O2O3、
O3O4、O4O1，并适当延长；
（6）分别以O1、O3为圆心，
O1A为半径画弧；
（7）分别以O2、O4为圆心，O2C为半径画弧；
四段圆弧构成了近似椭圆。
图中的K、N、N1 、K1 为四段圆弧的切点。
N
1
1
1
O
3. 椭圆的画法

## Slide 42
（1）斜度
斜度是指一直线（或平面）对
另一直线（或平面）的倾斜程度。
30°
h
斜度的符号
1:6
1单位
6单位
B
D
A
直线AB的斜度＝ ＝
BD
AD
1
6
写成 1 :6
1:6
35
15
1:6
15
35
[例2]按尺寸1:1作出下图。
与直线(平面)倾斜方向一致
1
6
4. 斜度和锥度的画法

## Slide 43
（2）锥度
锥度是指正圆锥的底圆直径与圆锥高度之比。如果是圆台，则为两底面圆直径之差与圆台高度之比。
1:3
锥度＝ ＝
AB
OS
1
3
写成 1 :3
A
B
S
O
1单位长度
3单位长度
[例3]按尺寸1:1作出下图。
1:6
1:6
15
35
15
35
锥度符号的倾斜方向应与圆锥倾斜的方向一致。
锥度的符号
30°
h
1
6

## Slide 44
绘图时，经常需要用圆弧来光滑连接两已知直线或圆弧（光滑连接即相切）。为了保证连接圆滑，必须准确地作出连接圆弧的圆心和切点。
（5）圆弧与直线、圆弧相切的画法
（2）圆弧与两圆弧外切的画法
圆弧连接常用画法有以下五种：
（3）圆弧与两圆弧内切的画法
（4）圆弧与两圆弧内、外切的画法
（1）圆弧与两直线相切的画法
5.圆弧连接

## Slide 45
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅰ
常用圆弧连接形式作图举例
连
接
一
直
线
和
一
圆
弧
连
接
相
交
两
直
线
要求
（2）求 切 点 K1、K2
（1）求 圆 心 O
（3）画 连 接 圆 弧
用半径为R的圆弧与两直线相切；
用半径为R的圆弧与圆弧和直线相切

## Slide 46
用半径为R的圆弧内切、外切两圆弧的作图方法步骤
（2）求 切 点 K1、K2
（1）求 圆 心 O
（3）画 连 接 圆 弧
外
切
两
圆
弧
内
切
两
圆
弧
要求

## Slide 47
R35
R30
R20
1、用半径为42的圆弧内切半径为R13、R16两圆弧。
2、用半径为20的圆弧外切半径为R16、R15两圆弧。
3、用半径为15的圆弧外切半径为R15的圆弧和一直线。
4、用半径为15的圆弧与两条直线相切。
[例4]按给定条件画圆弧连接
R42
R15
R15
R13
R29
R16
R36
15
15
R26
R15
15

## Slide 48
1.4.1 尺寸分析
平面图形的尺寸按其作用分为两种类型：定形尺寸和定位尺寸。标注平面图形的尺寸时还要确定长度方向和高度方向的尺寸基准(注写尺寸的起点)。
2.定形尺寸
确定平面图形之中各部分形状和大小的尺寸，称为定形尺寸。
如直线段的长度、圆弧的直径或半径、角度的大小等都是定形尺寸。
3.定位尺寸
确定平面图形中各部分之间相对位置的尺寸，称为定位尺寸。
标注平面图形的尺寸，要求做到正确、完整、清晰。
1.尺寸基准
平面图形常用尺寸基准：对称图形的对称中心线，较大圆的中心线或较
长的直线。
平面图形由若干线段（直线或曲线）连接而成，这些线段之间的相对位置和连接关系根据给定的尺寸来确定。在平面图形中，有些线段的尺寸已完全给定，可以直接画出，而有些线段要按照圆弧连接的关系画出。因此，画图前应对所要绘制的图形进行分析，从而确定正确的作图方法和步骤。
1.4 平面图形的画法和尺寸标注

## Slide 49
[例5]分析平面图形的形状，确定尺寸基准并标注尺寸
长度方向的基准
高度方向的基准
分析：图形上下对称，对称中心线作为高度方向的尺寸基准；
左边的半圆中心线选为长度方向的尺寸基准。
注定形尺寸（5）
注定位尺寸（5）

## Slide 50
（3）连接线段：指缺少两个定位尺寸，要依靠两端与另两线段相切才能
画出的线段，称为连接线段。（R12）
平面图形中的圆弧连接部分的线段可以分成三类：已知、中间、连接线段
宽度方向尺寸基准
（2）中间线段：指缺少一个定位尺寸，必须依靠一端与另一线段相切才
能画出的线段，称为中间线段。（R50）
（1）已知线段：指定形尺寸和定位尺寸齐全，可直接画出的线段。
（φ20、φ5、8、15、R15、R10）
φ5
φ20
R15
R12
8
15
45
75
R50
R10
长度方向尺寸基准
1.4.2 线段分析
1.平面图形的线段分析

## Slide 51
R27
在画圆平面图形弧连接部分的线段时，应先画已知线段，然后画中间线段，最后画连接线段。
R12
φ5
φ20
R15
8
15
45
75
R50
R10
R62
R40
[例6] 分析平面图形，并按1:1画图。
1、画已知线段
（φ20、φ5、R15、R10）
2、画中间线段
（R50）
3、画连接线段
（R12）
1.4.3 作图步骤

## Slide 52: 仪器绘图铅笔描深方法
描深的顺序为：
描不同的线型：“先粗后细”， “先实后虚”；
描多个同心圆或大、小圆弧连接：“先小后大”；
描圆弧（圆）、直线：“先圆后直”；
描多条水平线：“先上后下”；
描多条垂直线：“先左后右”；
最后描斜线。

## Slide 53
[例7]起重钩绘制示例
1、定出图形的基准线；
2、画已知线段;
3、画中间线段;
4、画连接线段;
5、加深图线，完成全图。

## Slide 54
尺寸基准
对称图形一般按对称
形式标注定位尺寸
总长不注
标注直径尺
寸，方便度量
把两端圆弧看成已知弧，不必注出总长
一般注出总长和总宽把四个角圆弧看成连接弧
1.4.4 几种常见平面图形尺寸标注示例

## Slide 55
不注
不注
分布在同一圆周上的圆，其定位尺寸标注直径
作图时自然得出的长度不标注尺寸

## Slide 56
徒手草图仍应基本上做到：
图形正确，线型分明，比例匀称，字体工整，图面整洁。
1．握笔的方法
握笔时手的位置要比仪器绘图时高些，以利运笔和观察目标；笔杆纸面成45°～60°角，使执笔较稳。
2．直线的画法
画直线时，特别是画较长的直线时，肘部不宜接触纸面，否则线不易画直。在画水平线时，为了方便，可将纸放得略为倾斜一些。如果已知两点用一直线连接起来，眼睛要注意终点，以保持直线的方向。当直线较长时，也可用目测在直线中定出几个点，然后分几段画出。画短线常用手腕运笔，画长线则以手臂动作。
画徒手图一般选用HB或B的铅笔，削成圆锥状，也常在印有浅色方格的坐标纸上画出。要画好徒手草图，必须掌握徒手绘制各种线条的方法。
1.5 徒手绘图的基本技能

## Slide 57
3．角度线的画法
对30°、45°、60°等常见的角度线，可根据两直角边的近似比例关
系，定出两端点，然后连接两点即为所画角度线。
角度线的草图画法
（ a ）30 °角斜线
（ b）45 °角斜线
（c） 60 °角斜线
3
5
30°
45°
1
1
5
3
60°

## Slide 58
4．圆的画法
画直径较小的圆时，可首先画出相互垂直的中心线，定出圆心，再按半径目测在中心线上定出四个点，然后徒手将各点连接成圆。
(b) 画大圆
(a) 画小圆
徒手画圆
画直径较大的圆时，除在中心线上取点以外，再过圆心画几条不同方向的直线，在这些直线上按半径目测定出若干点，再徒手连成圆。

## Slide 59
徒手绘制的三视图草图

## Slide 60
END