## Slide 1
2.1 投影的基本知识
2.2 点、直线和平面的投影
2.3 直线与平面、平面与平面的相对位置
2.4 圆的投影
第2章 投影基础

## Slide 2
投射线
B
A
C
b
c
a
同理，可作出点B、C在平面P上的投影b、c，连接△abc，△abc则为△ABC在投影面P上的投影。
S为不在P面上的一个点，称为投射中心
P
投影面
平面P称为投影面
空间△ABC上任一点A与投影中心S的连线SA称为投射线；
交点a称为空间点A在投影面P上的投影。
这种使空间形体在平面
上产生投影的方法称为投影法。
投射中心
S
工程中常用的投影法为中心投影法和平行投影法
投影的基本概念：
2.1 投影的基本知识

## Slide 3
投射线
(投射方向)
B
A
C
b
c
a
P
投射中心
S
投射线从投射中心出发（即投射线相交于一点）的投影法，称为中心投影法。
中心投影法主要用于绘制富有真实感的立体图即透视图，在建筑制图中用这种方法绘制透视图。
1. 中心投影法

## Slide 4
2.平行投影法
若将投影中心S按指定的方向移到无穷远处，则所有的投射线可看作互相平行的，这种投射线互相平行的投影法称为平行投影法。
(b) 正投影法：投射线垂直于投影面，称为正投影法
(a) 斜投影法
投射线
投射方向
P
b
A
C
B
a
c
P
投射线
投射方向
A
B
C
b
a
c
(a) 斜投影法：投射线倾斜于投影面，称为斜投影法
平行投影法
工程图样主要是用正投影，简称投影。
(b) 正投影法
用斜投影法得到的投影－斜投影（画斜轴测图）
用正投影法得到的投影－正投影

## Slide 5
3.三面投影体系及三面投影图
建立三面投影体系
建立三面投影视图
三面投影视图的展开
展开后的三视图

## Slide 6
P
2.2 点、直线和平面的投影
由此可得到一个结论：
1.点的单面投影：过A作投影面P的垂线，得到垂足a即为点A在投影面P上的正投影。
过点A只能作一条P平面的垂线，所以A点在投影面P上的投影a是唯一的。
一般情况下，点的一个投影不能确定空间点的位置。
C
A
B
a
（b、c）
但a却不能唯一确定空间点A的
位置。因为过A所作的P平面的垂线上所有各点的投影都重合在a上。
2.2.1 点投影

## Slide 7
常将立体放置在三个互相垂直的投影面体系中，画出立体的三面投影。三个相互垂直的投影面，将空间划分成八个分角，我国采用的是第一分角投影，有些国家采用的第三角投影。
Ⅴ
Ⅳ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅷ
Ⅱ
Ⅵ
（Ⅶ）
八个分角的划分
2.点的三面投影及投影特性
第一分角

## Slide 8
第一分角的三个投影面，也可以看作在原有两投影面的基础上，再增加一个与它们垂直的投影面构成的，称为三投影面体系。
W
H
V
V
正立投影面（简称正面）
H
水平投影面（简称水平面）
W
侧立投影面（简称侧面）
O
Y
Z
X
V、H、W的交点
原点O
V、H交线
OX轴
V、W交线
OZ轴
H、W交线
OY轴
（1）三投影面体系
2.点的三面投影及投影特性

## Slide 9
A
xA
zA
a
ay
a"
a'
yA
az
a
x
a’
A点的正面投影（V面投影）
a
A点的水平投影（H面投影）
a”
A点的侧面投影（W面投影）
xA
A点的x坐标
yA
A点到y坐标
zA
A点的z坐标
H
W
V
O
Y
Z
X
（立体图）
实际作图时，将三个投影面展开在一个面上。
点的投影与坐标的关系如下：
A点到W面的距离 Aa”
A点到V面的距离 Aa'
A点到H面的距离 Aa
= xA （点的X坐标）
= yA （点的Y坐标）
= zA （点的Z坐标）
(x,y,z)
（2）点的三投影面的形成

## Slide 10
aX
z
a
aYW
aYH
a"
a'
a
yA
yA
xA
zA
V面保持不动，沿OY轴将H面和W面分开，H面绕OX轴向下旋转90°，W面绕OZ轴向后旋转90°，摊平为同一平面。
投影面的展开：
推论：过a的水平线与过a”的垂线必 相交于过O点的45°的斜线上。
Y
H
X
H
Y
Z
V
W
O
W
1）a'a⊥OX（同反映X坐标）；
2）a'a"⊥OZ（同反映Z坐标）；
3）aaX=OaYH=OaYW=a"aZ（同反映Y 坐标）
点的投影特性：
45°
投影与投影面大小无关，
画 投影图时可不画图框
(3)点的三面投影的投影特性
A(x,y,z)
xA
H
zA
a
a
y
W
a"
a'
V
yA
az
a
x
O
Z
X
Y
Y
W
X
Y
H
Z
a’
a”
a
45°
O

## Slide 11
A(10,12,13)
[例1] 如图所示，已知点A的两面投影a'和a"，求a。
X
O
Z
YH
YW
a'
a"
a
a'
a"
a
[例2] 已知点A距离 H、 V、 W分别为 13、12、10，作出其三面投影a、a'、a"。
YW
X
Z
YH
O

## Slide 12
3. 两点的相对位置和重影点
YH
YW
X
Z
O
a'
a”
a
b’
b”
b
Z
X
H
W
V
Y
O
b’
b
B
b”
a'
a
A
a”
为了比较两点的相对位置，我们作如下约定：
OX
左右方向
OY
前后方向
OZ
上下方向
坐标差：
左右方向：xAxB
上下方向：zAzB
前后方向：yAyB
若已知两点的相对位置及其中
一点的投影即可作出另一点的投影。
B在A之右、之后、之下
或者 A在B之左、之前、之上
（1）两点的相对位置

## Slide 13
10
8
5
b’
b”
b
[例3] 已知点A的三面投影a、a’、a”，B点在A之左10、
之上8、之前5；画出B点的三面投影。
a'
a”
a
X
YW
YH
Z
O

## Slide 14
X
V
Z
H
Y
W
o
a
a’
A
a”
A、C两点处于正前正后的位置，正面投影重合为一点
对正面的重影点
（X、Y方向的距离差为零，即XA－Xc＝0； YA－Yc＝0 ）
两点处于正上正下的位置，水平投影重合为一点
对水平面的重影点
（Y、Z方向的距离差为零，即YA－Yc＝0； ZA－Zc＝0 ）
两点处于正左正右的位置，侧面投影重合为一点
对侧面的重影点
当两个点对某一投影面的
投影重合时，称这两个点为对
这一投影面的重影点。
（X、Z方向的距离差为零，即XA－Xc＝0； ZA－Zc＝0 ）
C
c
c”
(c)’
（2） 重影点
3. 两点的相对位置和重影点

## Slide 15
两点在同一投影面上的投影重合，就产生了投影的可见性的问题。
根据正投影的特性可知：
即对正面的重影点
前遮后
对水平面的重影点
上遮下
对侧面的重影点
左遮右
a’(c’)
a
c
c”
a”
o
YH
Z
X
YW
在投影重合的正面，被遮住的点的正面投影c’写在a’之后，并加上括号，写成a’(c’)；不强调可见性时，也可不加括号写成a’c’。
对正面的重影点应是前面的点遮后面的点：
前
后
前
后
X
V
Z
H
Y
W
o
a
a’
A
a”
C
c
c”
(c)’

## Slide 16
c”( )
5
10
c
c’
b’
b”
[例4] 已知点A与点B为对H面的重影点，B距A为5,
求b’、b”；已知点C与点A为对W面的重影点，C
在A之左10，求C的三面投影c、c’、c”。
X
b(a)
o
YH
Z
YW
a’
a”

## Slide 17
当直线∥投影面时
投影反映实长（真实性）
当直线⊥投影面时
投影为一点（积聚性）
当直线∠投影面时
投影为缩短的直线（类似性）
（1）直线对单一投影面的投影特性
1.直线的分类及投影特性
ef＝EF×cosα
直线对三个投影面H、V、W的倾角（夹角）分别用α、β、γ来表示
2.2.2 直线的投影

## Slide 18
1)投影面垂直线
在三投影面体系中，直线按照对投影面的相对位置
分为以下三种:
2)投影面平行线
3)一般位置直线
下面分别介绍它们的定义和投影特性
（2）直线在三投影面体系中的分类及投影特性

## Slide 19
1）投影面垂直线
侧垂线（W 面垂直线）：⊥W，∥H，∥V。
正垂线（V 面垂直线）：⊥V，∥H，∥W。
铅垂线（H 面垂直线）：⊥H，∥V，∥W。
当直线∥投影面时，倾角为0°，当直线⊥投影面时，倾角为90°。
正垂线⊥V面
（∥H和W面）
铅垂线⊥H面
（∥V和W）
侧垂线⊥W面
（∥H和V面）
a’(b’)
b”
a”
b
a
A
B
V
H
Y
W
X
o
Z
Y
Z
V
H
W
X
o
a’
b’
a”
b”
A
B
a
(b)
a’
b’
a
b
a”(b”)
A
B
V
H
Y
W
X
o
Z
直线按照对投影面的相对位置可分为以下三种:

## Slide 20
1)投影面垂直线
V
W
H
Y
X
Z
铅垂线
AB ⊥ H
正垂线
AC ⊥ V
侧垂线
AD⊥ W
C
D
B
A

## Slide 21
投影面垂直线的投影特性
1、在直线所垂直的投影面上，其投影积聚为一点；
2、其余两面投影平行于相应的轴线，反映直线的实长。
正垂线⊥V面（∥H和W面）
铅垂线⊥H面（∥V和W）
侧垂线⊥W面（∥H和V面）
投影特性
空
间
情
况
名称
投
影
图

## Slide 22
2）投影面平行线
正平线（V面平行线） ：
水平线（H面平行线） ：
侧平线（W面平行线）：
∥V面，∠H面，∠W面。真实反映、 。
∥H面，∠V面，∠W面。真实反映、 。
∥W面，∠H面，∠V面。真实反映、 。
正平线∥V面
∠H和W
水平线∥H面
∠V和W
侧平线∥W面
∠H和V
b”
a”
A
B
a'
b’
b
a
a'
b’
b”
a”
A
B
a
b
a'
b’
a”
b”
a
b




A
B


V
Z
H
Y
W
X
o
V
Z
H
Y
W
X
o
V
H
W
o
X
Z
直线按照对投影面的相对位置可分为以下三种:
1）投影面垂直线

## Slide 23
2)投影面平行线
V
W
H
Y
X
Z
侧平线
水平线
正平线

## Slide 24
投影特性
1、在直线所平行的投影面上，其投影反映实长；
2、其余两面投影为缩短的直线，且平行于相应的轴线。
水平线∥H面（∠V和W面）
投影面平行线的投影特性
γ
空
间
情
况
γ
α
名称
正平线∥V面（∠H和W）
α
α
β
α
γ
β
β
侧平线∥W面（∠H和V面）
γ
β
投
影
图

## Slide 25
3）一般位置直线：∠H、V、W面
(b) 投影图
(a) 空间情况
一般位置直线的投影
投影特性：三面投影均倾斜于投影轴，投影均为缩短的直线(类似性)。
b’
a’
a
b
b”
a”
A
B
V
H
Y
W
X
o
Z
b’
a’
b”
a”
a
b
X
o
YH
Z
YW
2）投影面平行线
直线按照对投影面的相对位置可分为以下三种:
1）投影面垂直线

## Slide 26
V
W
H
Y
X
Z
B
A
3)一般位置直线

## Slide 27
H
a
γ
a
A
b

V
B
b
W
β
a


b


Z
X
O
Y
一般位置直线对投影面的倾角定义
3)一般位置直线
空间直线AB对H面的倾角记为
空间直线AB对V面的倾角记为β
空间直线AB对W面的倾角记为γ
接下来分析如何根据直线的投影求解直线的实长--直角三角形法

## Slide 28: 求解一般位置线段的实长及倾角方法
求解一般位置线段的实长及倾角是求解画法几何综合题时经常遇到的基本问题之一，也是工程上经常遇到的问题。而用直角三角形法求解实长倾角又最为方便，简捷。
（1）直角三角形法的作图要领 用线段在某一投影面上的投影长作为一条直角边，再以线段的两端点相对于该投影面的坐标差作为另一条直角边，所作直角三角形的斜边即为线段的实长，斜边与投影长间的夹角即为线段与该投影面的夹角。
（2）直角三角形的四个要素 直角三角形的四个要素即:实长、投影长、坐标差及直线对投影面的倾角。已知四要素中的任意两个，便可确定另外两个。
（3）直角三角形的构造 解题时，直角三角形画在任何位置，都不影响解题结果。但用哪个长度来作直角边不能搞错。

## Slide 29: 求直线的实长及对水平投影面的倾角角

|zA-zB |
AB

|zA-zB|

AB
ab
|zA-zB|

AB
|zA-zB|
ab
O

## Slide 30: 求直线的实长及对正面投影面的倾角 角
|yA-yB|
a
X
a
b
O
b
AB

ab
|yA-yB|

ab
AB
|yA-yB|
AB

|yA-yB|


## Slide 31: 求直线的实长及对侧面投影面的倾角 角
A
B
b
b
a
b
a
a

|xA-xB|
|xA-xB|

|xA-xB|

## Slide 32
b’
a’
b”
a”
a
b
A
B
b’
a’
b”
a”
a
b
2、 直线上点的投影
（1）如果点在直线上，则点的投影在直线的同面投影上。
k”
k’
K
k
k”
k’
k
o
X
YW
Z
YH
o
X
Y
Z
V
H
空间情况
投影图
（2）不垂直于投影面的直线上的点，分割直线之比投影前后保持不变
（定比定理）。
"
"
"
"
b
k
k
a
kb
ak
'
'
'
'
b
k
k
a
KB
AK
=
=
=
即：

## Slide 33
[例5] 如图所示，已知直线AB的两面投影，试在直线上
求出一点C，使AC:CB= 2:3。
AC=2 CB=3
b’
b
a
a’
X
o
c’
c
C
A
B
2
3
1
2
3
4
5
作图步骤：
（a）由a（或b）任作一直线aB0；
（b）在aB0 上以适当长度取5等分，
得等分点1、2、3、4、5；
（c）连b5，自2作直线平行于5b，
此直线与ab的交点即c点；
（d）由c求得c'，c及c'即为所求。
B0
分析：

## Slide 34
b’
a’
a
b
[例6] 如图所示，试判断点K是否在直线AB上。
解法一：用定比定理
解法二：利用第三投影
k”
bA0=b’a’
K0
k
k’
A0
b”
a”
bK0=b’k’
X
o
YH
Z
YW
o
X
a’
b’
a
b
k’
k
结论：K点不在AB上

## Slide 35
3. 两直线的相对位置
空间两直线的的相对位置有三种情况：
平行
相交
交叉:既不平行，也不相交
(b) 投影图
a’
b’
a
b
c
d
c’
d’
X
o
当空间两直线平行时，它们的同面投影分别平行。
（1）平行两直线
AB∥CD，则ab∥cd、a'b'∥c'd'、a"b"∥c"d"。
平行两直线的投影特点
(a) 立体图
V
H
X
o
a
b
c
d
A
B
C
D
b’
a’
c’
d’

## Slide 36
若空间两直线相交，同面投影均相交，且交点的投影一定符合
点的投影规律。
（2）相交二直线
相交两直线相交的投影特点
（a）立体图
（b）投影图
a’
b’
a
b
c’
d’
Z
YH
YW
X
o
d”
c”
b”
a”
k”
b
d
c
a
H
A
B
C
D
K
k
c
d
k’
k

## Slide 37
c’
d’
a
b
c
d
O
X
b’
[例7] 已知AB、CD为相交两直线，求AB的正面投影。
分析：
（4）过a作OX轴的垂线与b’k’的延长线
相交得到a'，连接a'b'即为所求。
根据相交两直线的投影特点，可求出
交点K的正面投影k’，a’必在b’k’的延长线上，据此求出a'，得到a'b'。
作图步骤：
（1）ab、cd的交点即为K点的水平投影k；
（2）过k作OX轴的垂线，在c'd'上求出k'；
（3）连接b'k'并延长；
a’
k’
k

## Slide 38
Ⅲ、Ⅳ两点—— 对正面的重影点
b
a
A
B
Ⅰ、Ⅱ两点—— 对水平面的重影点
（3）交叉两直线
空间既不平行也不相交的两直线，称为交叉两直线。
交叉两直线在空中不存在交点，但在同面投影图上可能出现相交的情况，此时投影图上的“交点”是两直线上点的同面投影重合产生的，即重影点的投影。
d
c
C
D
Ⅰ
Ⅱ
H
1(2)
c’
d’
c
d
c”
d”
a’
b’
a
b
a”
b”
1”
1’
2’
2”
Z
X
YH
YW
O
(4’
)
3’
5”（6”）
1(2)
Ⅴ、Ⅵ两点—— 对侧面的重影点
交叉两直线的三面投影都相交，但各
同面投影交点的关系不符合点的投影
规律，均为重影点的投影。此例中有
三对重影点。

## Slide 39
有时，交叉两直线会出现两组同面投影平行，另一组相交，
有一对重影点的情况。
还会出现两组同面投影相交、另一组平行，有两对重影点的情况。
YW
X
o
YH
Z
b’
a’
b”
a
b
a”
c’
d’
d”
c”
c
d
X
YH
Z
YW
o
b”
b’
a’
a
b
a”
c’
d’
d”
c”
c
d
一对重影点
两对重影点

## Slide 40
c’
d’
b’
a’
a
b
d
c
d”
c”
b”
a”
4
5’
X
o
YH
Z
YW
[例8] 判断图中的交叉二直线有几对重影点，并作出这几
对重影点的三面投影。
1’
2’
2”
(4’
)
3’
1(2)
1”
3
3”
4”
6’
5
6
(6”
)
5”
Ⅲ、Ⅳ两点—— 对正面的重影点
Ⅰ、Ⅱ两点—— 对水平面的重影点
Ⅴ、Ⅵ两点—— 对侧面的重影点

## Slide 41
X
o
c
c’
d
e’
d’
e
f
f’
h’
g’
h(g)
[例9] AB 与CD平行，且分别与直线EF、GH相交于A、B，
求出直线AB的两面投影。
分析：
（3）由a求出a’，过a’作直线∥c’d’，直线与h’g’的交点即为b’。
a
b’
a’
b
（1） AB与GH相交，交点B既在AB上也在GH上，而GH为铅垂线，所以B点的水平投影b重合在h(g)上；
（2）又因AB∥CD，据平行二直线的投影特性，可过b作直线∥cd，得到a；

## Slide 42: 空间垂直相交的两直线，若其中一直线为投影面平行线，则两直线在该投影面上的投影互相垂直。此投影特性称为直角投影定理。反之，如相交两直线在某一投影面的投影互相垂直，若其中有一直线为该投影面的平行线，则这两直线是空间互相垂直的两直线。
（4）直角投影定理
AB垂直于AC,且AB平行于H面,则有ab  ac
c
O
X
b
a
c
b
a

## Slide 43
f
[例10] 过点E作线段AB、CD的公垂线EF。
f
e
e

## Slide 44
1. 平面的表示法
通常可以用确定平面的几何元素的投影来表示平面
用几何元素表示平面
不在同一直
线上的三点
X
o
b’
a’
b
c
c’
a
X
相交两直线
c’
c
b’
a
a’
b
o
c’
平行两直线
d’
d
a”
b’
a
c
b
X
o
任意平面图形
b
b’
c’
a
a’
c
X
o
直线与直
线外一点
a’
a
b’
b
c
c’
X
o
2.2.3 平面的投影

## Slide 45
当平面∥投影面时
投影反映实形（真实性）
当平面⊥投影面时
投影为一直线（积聚性）
当平面∠投影面时
投影为缩小的类似形（类似性）
对单一投影面而言
2. 平面的分类和投影特性
平面的投影是由平面对投影面的相对位置所决定的
（1）平面对单一投影面的投影特性

## Slide 46
1）投影面平行面
平面按照对投影面的相对位置可分为以下三种:
2）投影面垂直面
3）一般位置平面
下面分别介绍它们的定义和投影特性
（2）平面在三投影面体系中的分类及投影特性

## Slide 47
1）投影面平行面
正平面（V面平行面） ：
平面按照对投影面的相对位置可分为以下三种:
水平面（H面平行面） ：
侧平面（W面平行面）：
∥V面，⊥H面， ⊥W面。
∥H面， ⊥V面， ⊥W面。
∥W面， ⊥H面， ⊥V面。
水平面∥H面
⊥V面、W面
侧平面∥W
⊥H面、V面
正平面∥V面
⊥H面、W面
p’
p
p”
V
H
W
X
Y
Z
o
p’
p”
p
P
P
V
H
W
X
Y
Z
o
V
H
W
X
Y
Z
o
p”
p’
P
p

## Slide 48
投影特性
1、在平面所平行的投影面上，其投影反映实形；
2、其余两面投影积聚为直线，且平行于相应的轴线。
水平面∥H面（⊥V和W面）
投影面平行面的投影特性
空
间
情
况
名称
正平面∥V面（⊥H和W）
侧平面∥W面（⊥H和V面）
投
影
图

## Slide 49
2）投影面垂直面
侧垂面（W 面垂直面）：⊥W 面（∠H、V ）
正垂面（V 面垂直面）：⊥V 面（∠H、W ）
铅垂面（H 面垂直面）：⊥H 面（∠V、W ）
当平面∥投影面时，倾角为0°当平面⊥投影面时，倾角为90°。
正垂面⊥V面
∠H和W面
Y
Z
V
H
W
X
o
V
H
Y
W
X
o
Z
Y
Z
V
H
W
X
o
p’
p
p”
P
α
γ
p’
p
P
β
p”
γ
p’
p”
p
P
β
α
侧垂面⊥W面
∠H和V面
铅垂面⊥H面
∠V和W面
α、β、γ——分别表示平面对投影面H、V、W的倾角。
1）投影面平行面
平面按照对投影面的相对位置可分为以下三种:

## Slide 50
投影面垂直面的投影特点
1、在平面所垂直的投影面上，该平面的投影积聚为一直线；
2、其余两面投影为缩小的类似形。
正垂面
铅垂面
侧垂面
投影特性
空
间
情
况
名称
投
影
图

## Slide 51
3）一般位置平面：∠H、V、W面
投影特性：三面投影均为小于实形的类似形。
A
B
C
b’
a’
c’
a
b
c
V
H
Y
W
X
o
Z
b”
a”
c”
a’
b’
c’
a
b
c
b”
c”
a”
(b) 投影图
(a) 空间情况
一般位置平面的投影
X
YH
YW
Z
o
1）投影面平行面
2）投影面垂直面
平面按照对投影面的相对位置可分为以下三种:

## Slide 52
3. 平面内的点和直线
（1）点在平面上，必在平面的一条直线上。
（2）直线在平面上，则该直线必定通过平面上的两个点；
或通过一个点且平行于平面内一直线。
根据平面几何知识可知，点和直线在平面上的几何条件是：
[例1] 判断点D是否在ΔABC上。
[例2] 作出三角形上的直线EF的正面投影。
c’
c
b’
a’
a
b
1’
1
d’
d
o
X
o
X
1’
1
2’
2
a’
b’
a
b
c
c’
e’
f’
f
e
D点不在ΔABC上

## Slide 53
先找出过此点而又在平面内的一条直线作为辅助线，然后再在该直线上确定点的位置。
[例3] 已知K点在平面ABC上，求K点的水平投影。
面上取点的方法：
d
d
通过在面内作辅助线求解
k
●
a
b
c
a
b
c
X
●
k
利用平面的积聚性求解
b
a
c
a
k
b
●
c
X
k
●

## Slide 54
由已知条件可知，求出C的水平投
影后连线即可。
因C是四边形ABCD上的一点，因
此可将四边形所表示的平面，转换为用
两条相交直线AC、BD所表示的平面，
而C点必在A与两直线的交点的连线上，
从而求得C点的水平投影。
分析：
（4）连接dc、cb得到四边形的水平投影。
作图步骤：
（1）连接a'c'、b'd'得交点k'；
（2）连接bd，由k'在bd上求得其水平投影k；
（3）连接ak并延长，由c’在ak的延长线
上求得其水平投影c；
c
k’
k
[例4] 已知平面四边形ABCD的正面投影和AB、AD边的
水平投影，试完成该四边形的水平投影。
d’
c’
b’
a’
d
a
b
X
O

## Slide 55
[例5] 在平面ABC内作一条水平线，使其到
H面的距 离为10mm。
n
m
n
m
10
c
a
b
c
a
b
唯一解！
有多少解？

## Slide 56
（1）直线与平面相交
仅讨论参与相交的直线或平面之一垂直于投影面的特殊情况。
直线与平面相交产生交点，
此交点是直线与平面的共有点，
在作图时要作出交点的 投影 ，
并根据遮挡情况，判断直线在
各投影中的可见性。
A
B
a
b
C
F
cd
fe
E
D
K
k
H
空间情况
1.相交问题
2.3 直线与平面及两平面的相对位置
②平面与平面相交，平面与平面平行
直线与平面、平面与平面之间的相对位置，各有三种情况：
①直线与平面相交，直线与平面平行
③直线与平面垂直，平面与平面垂直

## Slide 57
[例1] 已知直线AB与铅垂面CDEF相交，试求交点K，并
表明可见性。
前
后
k
a’
b’
a
b
X
o
c’
f’
cd
fe
d’
e’
投影图
分析：
A
B
a
b
C
F
cd
fe
E
D
K
k
H
空间情况
由于CDEF为铅垂面，它的H面投影积聚为一直线cdef，
而交点K是AB与平面CDEF的共有点，所以ab与cdef的交点
即为K的水平投影k，由k可在a'b'上求得k'。
AB的正面投影中有可见性的判断问题。K点是可见与不可见的分界点。
根据正面投影“前遮后”，可直接判断k’右边的直线可见，k’以左直线
不可见，可见用粗实线画出；不可见部分用虚线画出。
k’
直线与投影面垂直面相交

## Slide 58
2
k
投影面垂直线与一般位置平面相交
a
c
b
c’
a’
b’
0
X
ｅ’
f’
e(f)
[例2] 求直线EF与ΔABC的交点K，并判断可见性。
分析：
ΔABC为一般位置平面，直线EF是铅垂线，它们相交时，交点的水平投影重合在直线有积聚性的点上，即交点的水平投影已知，然后根据点在平面上，将交点的正面投影求得。可见性由重影点来判断。
作图步骤：
⑴ 定出k，过c与k相连并延长于n点；
⑵ 求出c’n’于e’f’的交点为k’；
⑶ 判断可见性：任找一对重影点Ⅰ、
Ⅱ，正面投影为1’(2’)；求出水平
投影1、2，可知直线上的Ⅱ点位
于平面之后，因此，k’以上直线
不可见。
n’
n
k’
1’(2’)
1

## Slide 59
（2）平面与平面相交
仅讨论两平面中至少有一个垂直于投影面的特殊情况
平面与平面相交产生的交线为直线，交线是平面与平面的共有线。在作图时要作出交线的投影，并根据遮挡情况，判断平面在投影中的可见性。
B
G
A
C
c
D
a
b
n
F
E
平面与投影面垂直面相交
H
de
gf
m
M
N

## Slide 60
O
X
d’
e’
g’
de
gf
f’
a’
b’
c’
b
a
c
n’
[例3] 求ΔABC与四边形DEFG的交线MN，并判断可见性 。
前
后
分析：
铅垂面DEFG与一般位置ΔABC相交，交线MN的水平投影mn可确定，由mn求出m’n’即可。可见性可由俯视图直接判断。
一般位置平面与铅垂面相交
B
G
A
C
c
D
a
b
n
F
E
H
de
gf
m
M
N
m’
n
m
注意：交线仅在与ΔABC
的水平投影重合的范围内
作图步骤：
⑴ 定出mn，由mn
求出m’n’；
⑵ 由“前遮后”判断
正面投影的可见性。

## Slide 61
［例4］求ΔABC和平面EFGH的交线MN，并判断可见性．
上
下
分析：
两个正垂面相交，交线MN为正垂线，其正面投影m’n’积聚为一点，由此求出mn。 可见性可利用“上遮下”直接判断。
作图步骤：
⑴ 定出m’n’，由m’n’
求出mn；
⑵ 由“上遮下”判断水平投
影的可见性。
n
m
m’(n’)
e
h
f
g
b’
e’f’
o
X
h’g’
a’
c’
b
a
c
一般位置直线与一般位置平面相
交、两一般位置平面相交求交点和
求交线的问题可由换面法解决。

## Slide 62
D
B
C
A
P
若：AB∥CD
则：AB∥P
若平面外的一条直线与平面内的一条直线平行，则该直线与该平面平行。这是解决直线与平面平行作图问题的依据。
几何条件：
2.平行问题
（1） 直线与平面平行

## Slide 63
n
●
●
a
c
b
m
a
b
c
m
n
[例1] 过M点作直线MN平行于平面ABC。
有无数解
d
d
X

## Slide 64
正平线
[例2] 过M点作直线MN平行于V面和平面 ABC。
唯一解
c
●
●
b
a
m
a
b
c
m
n
n
d
d
X

## Slide 65
若一个平面内的相交二直线与另一个平面内的相交二直线对应平行，则此两平面平行。这是两平面平行的作图依据。
几何条件：
（2） 平面与平面平行

## Slide 66
① 若一平面上的两相交直线分别平行于另一平面上的两相交直线，则这两平面相互平行。
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
AB∥ⅠⅡ；AC∥ⅠⅢ； 则：P∥Q

## Slide 67
② 若两投影面垂直面相互平行，则它们具有积聚性的那组投影必相互平行。
两特殊位置平面平行

## Slide 68
a
c
e
b
b
a
d
d
f
c
f
e
k
h
k
h
O
X
m
m
由于ek不平行于ac,故两平面不平行。
[例1] 判断平面ABDC与平面EFHM是否平行，
已知AB∥CD∥EF∥MH

## Slide 69
[例2] 已知ΔABC∥ΔGEF，补全ΔABC的正面投影。
分析：
因为ΔGEF为正垂面，所以
与正垂面平行的也应是正垂面，
当两个正垂面平行时，它们有
积聚性的正面投影应相互平行，
据此可作出ΔABC的正面投影。
作图步骤：
⑴ 过b’作直线平行于g’e’f’ ；
c’
a’
g
X
b’
c
a
b
g’
e’
f’
e
f
o
⑵ 由ΔABC的水平投影确定a’、c’

## Slide 70: 1）直线与平面垂直
V
H
P
A
K
L
D
C
B
E
几何条件：如果一直线垂直于平面内任意两条相交直线，则直线与平面相互垂直。
3.垂直问题

## Slide 71
定理：若一直线垂直于一平面，则直线的水平投影必垂直于属
于该平面的水平线的水平投影；直线的正面投影必垂直
于属于该平面的正平线的正面投影。
V
P
A
K
L
D
C
B
E
H
a
a
d
c
b
d
c
b
e
e
k
n
k
n
X
O

## Slide 72: [例1] 平面由BDF给定，试过定点M作平面的垂线。
a
c
a
c
n
n
m
f
d
b
d
b
f
m

## Slide 73: 2）平面垂直与平面
几何条件：若一直线垂直于一定平面，则包含这条直线的所
有平面都垂直于该平面。
P
A
B

## Slide 74: [例2] 平面由BDF给定，试过定点K作已知平面的垂面。
g
h
a
c
a
c
h
k
k
f
d
b
d
b
f
g
X
O

## Slide 75
水平圆的投影
X
YH
YW
Z
o
c’
c’
c”
同理，可自行总结出其它投影
面平行圆的投影特点。
平行于一个投影面，垂直于其他两个投影面的圆称为投影面平行圆。
它的分类方式与投影面平行面类似。
投影面平行圆
（1）水平圆（H面平行圆）：∥H面，⊥V面，⊥W面。
（2）正平圆（V面平行圆）：∥V面，⊥H面，⊥W面。
（3）侧平圆（W面平行圆）：∥W面，⊥H面，⊥V面。
水平圆∥H面，⊥V面，
⊥W面，因此，在H面的
投影反映圆的实形，而在
V面和W面的投影，积聚
成一条直线（长度为圆的
直径）。
1.投影面平行圆
2.4 特殊位置圆的投影

## Slide 76
正垂圆(⊥V、∠H、W):
垂直于一个投影面，倾斜于其它两个投影面的圆称为投影面垂直圆。
投影面垂直圆
（1）正垂圆（V面垂直圆）：⊥V面，∠H面，∠W面。
（2）铅垂圆（H面垂直圆）：⊥H面，∠V面，∠W面。
（3）侧垂圆（W面垂直圆）：⊥W面，∠H面，∠V面。
X
o
c
c’
α
求出椭圆的长、短轴后可由“四心圆弧法”画椭圆。
e’
A
f’
f
e
B
E
F
C
V
H
a
b
c
c’
α
X
同理，可自行总结出其它投
影面垂直圆的投影特点。
V面投影积聚为一条直线
（长度为圆的直径）；
H、W面的投影均为椭圆，
椭圆的长轴等于圆的直径，
短轴由作图得到。
a
b
e
f
e’
f’
2.投影面垂直圆

## Slide 77
END