## Slide 1
第7章 标准件和常用件
7.2 常用螺纹紧固件
7.3 键连接和销连接
7.5 滚动轴承
7.4 齿轮
7.1 螺纹的规定画法和标注
7.6 弹簧
概述

## Slide 2
概 述
标准化、系列化和通用化是现代工业化生产的重要标志。在机器和设备中，有些零件的使用量很大，为了便于组织专业化生产，国家标准对它们的结构形式、尺寸大小、表面质量和画法等制定了统一标准，这类零件称为标准件，例如螺纹紧固件(螺栓、螺柱、螺钉、螺母、垫圈等)、键、销、滚动轴承等；齿轮、弹簧等是使用量较大的常用零件，国家对其的一些参数也制定了标准；除了标准件和常用件之外的其它零件，称为一般零件。

## Slide 3
以齿轮油泵为例分析哪些是标准件？哪些是常用件？
齿轮油泵轴测分解图

## Slide 4
对于标准件，国家有关标准中规定了它们的结构、尺寸、画法、代号和标记等，并由专门的厂家生产。这样，在设计这些零件时，对它们的形状和结构，不需要按真实投影画出，只要根据国家标准的规定绘图和标注即可。至于它们的详细的结构和尺寸，可以根据标准件的代号和标记，查阅相应的国家标准或机械零件设计手册得到。

## Slide 5
1.螺纹的形成和结构
螺纹是指在圆柱或圆锥表面上沿螺旋线形成的、具有相同剖面的连续凸起和沟槽。
外螺纹
内螺纹
外螺纹：在圆柱（或圆锥）外表面上形成的螺纹。
内螺纹：在圆柱（或圆锥）内表面上形成的螺纹。
圆柱螺旋线的生成
A
螺纹的形成可看作是一个平面图形（如三角形、梯形、锯齿形等）沿着圆柱（圆锥）螺旋线运动而产生的。这个平面图形就是螺纹的牙型。
7.1 螺 纹
（1）螺纹的形成

## Slide 6
工件旋转方向
车刀移动方向
车削外螺纹
螺纹加工示例
车削内螺纹
外螺纹

## Slide 7
不穿通小螺纹孔的加工及画法
120°
0.5D
钻头钻孔
丝锥攻丝
钻孔深度
螺孔深度
120°
对于加工直径较小的螺孔，可先钻出光孔，再用丝锥攻丝得到。
画法

## Slide 8
螺 尾
退刀槽
车刀
内退刀槽
外退刀槽
开始退刀
退出车刀
车刀
退刀纹
螺纹收尾
（2）螺纹的工艺结构
螺纹收尾
不能旋合

## Slide 9
倒角（圆锥面）
平顶
圆顶（球面）
内倒角
外倒角
螺纹端部

## Slide 10
车削螺纹时，刀具接近螺纹末尾处逐渐离开工作表面时产
生的一段牙型不完整的部分称为螺尾。
为了避免产生螺尾，可以预先在螺纹的末尾处加工出退刀槽。
为了便于装配和防止螺纹起始圈损坏而设置的倒角、倒圆等结构 。
外螺纹的倒角
外螺纹的倒圆
内螺纹的倒角
螺尾长度L
外螺纹退刀槽
内螺纹退刀槽
②螺纹收尾：
③螺纹退刀槽：
①螺纹端部：
（3）螺纹的结构画法

## Slide 11
2. 螺纹的要素
螺纹由牙型、直径、螺距、线数和旋向五个要素确定。内、外螺纹连接时，螺纹的五个要素必须一致。
（1）牙型
在通过螺纹轴线的断面上，螺纹的轮廓形状称为螺纹牙型。
普通螺纹
（三角形螺纹）
牙型
牙顶
牙底
梯形螺纹
锯齿形螺纹
牙型
牙型

## Slide 12
螺纹的公称直径：代表螺纹尺寸的直径，指螺纹大径的基本尺寸。
内螺纹
（２）螺纹的直径
外螺纹
大径D
小径D
1
1
小径d
大径d
螺纹大径：外螺纹牙顶
内螺纹牙底
所在圆柱面的直径
外螺纹大径 d
内螺纹大径 D
螺纹小径：外螺纹牙底
内螺纹牙顶
所在圆柱面的直径
外螺纹小径 d1
内螺纹小径 D1
螺纹中径：母线通过牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方的假想圆 柱的直径，称为中径。
中径

## Slide 13
（3）线数 n
单线螺纹：沿一条螺旋线形成的螺纹称为单线螺纹。
多线螺纹：沿两条或两条以上螺旋线所形成的螺纹称为多线螺纹。
（4）螺距P和导程Ph
螺距：在中径线上，相邻两螺纹牙之间的轴向距离，称为螺距Ｐ。
导程: 在中径线上，同一条螺旋上，相邻两螺纹牙之间的轴向距
离，称为导程Ph 。
单线螺纹：P=Ph
多线螺纹：P=Ph/n
=导程
螺距
螺距
导程

## Slide 14
（5）旋向
右旋：左低右高
左旋：左高右低
（顺时针旋入）
（逆时针旋入）
常用为右旋螺纹
右旋
左旋
①牙型、公称直径、螺距符合标准－－标准螺纹
②牙型符合标准－－特殊螺纹
③牙型不符合标准－－非标准螺纹（方牙）
国家标准对螺纹的牙型、直径、螺距作了规定,其中：

## Slide 15
3. 螺纹的规定画法（GB/T4459.1-1995）
（1）外螺纹
螺纹长度
螺纹终止线
粗实线
小径线画入倒角
大径线
粗实线
小径线
细实线
d
C0.15d
d1=0.85d
≈3/4圈
d1＝0.85d
倒角圆不画
d为外螺纹
大径
①不带孔的外螺纹

## Slide 16
②带有孔的外螺纹
剖面线画到粗实线
①不带孔的外螺纹
可画成局部剖或半剖
只剩下表示螺纹牙高的一段

## Slide 17
（2）内螺纹
C0.15D
①通孔内螺纹
小径线
粗实线
大径线
细实线
②螺纹盲孔
倒角圆不画
≈3/4圈
剖面线画到粗实线
剖面线画到粗实线
螺纹终止线
钻孔深度L+0.5D
螺纹长度L

## Slide 18
旋合长度
钻孔深度
螺孔深度
剖面线画到粗实线
旋合部分按外螺纹画
内外螺纹大小径应分别对齐
(与倒角的大小无关)
外螺纹的螺纹终止线画在孔外
（3）内、外螺纹连接的画法
①连接部分按外螺纹画，其余按各自画法
②表示大、小径的粗、细实线要对齐，与外螺纹的倒角无关
③剖面线要画到粗实线
画法小结
0.5D
0.5D
A－A
A
A

## Slide 19
(b) 局部放大图
5:1
在需要画出牙型的具体形状时，可采用局部剖视图或局部放大图。
(a) 局部剖视图
（4）螺纹的牙型表示法
（5）螺纹孔中相贯线的画法

## Slide 20
4. 常用螺纹的分类和标注
螺纹
连接螺纹
传动螺纹
普通螺纹
管螺纹
梯形螺纹（传递双向动力：车床丝杠）
锯齿形螺纹（传递单向动力：螺旋千斤顶中螺杆）
粗牙普通螺纹
细牙普通螺纹
非螺纹密封的管螺纹
用螺纹密封的管螺纹
（1）螺纹的分类
连接螺纹用于连接
传动螺纹用于传递运动和动力
普通螺纹
管螺纹
梯形螺纹
锯齿形螺纹

## Slide 21
（2）螺纹的规定标记（告知五要素等）
①普通螺纹
普通螺纹的直径、螺距可查GB（或书附表），同一公称直径的普通螺纹，可根据螺距分为粗牙普通螺纹和细牙普通螺纹两种。
粗牙普通螺纹螺距P＝1.5；
细牙普通螺纹螺距P＝1.25、1、0.75、（0.5）
例：查表确定公称直径d＝10mm 时，粗牙螺距和细牙螺距。
完整标记
（a）螺纹代号：
M（特征代号）公称直径X螺距（粗牙不注）
例：M24LH
粗牙普通螺纹，公称直径（大径）为24，左旋
M20X1.5
细牙普通螺纹，公称直径（大径）为20，螺距1.5，右旋
螺纹代号
螺纹公差带代号
螺纹旋合长度代号
旋向

## Slide 22
①普通螺纹
（a）螺纹代号
（b）螺纹公差带代号：由中径公差带代号和 顶径公差带代号组成
外螺纹用小写：如7g、6m 等，
内螺纹用大写：如7H、6M 等
（c）螺纹旋合长度代号：短（S）、中（N）、长（L），中等N不注。
M20X2－6H－S－LH
细牙普通螺纹，公称直径20，螺距为2，中径、
顶径公差带代号为6H，短旋合长度，左旋。
（注意：中径、顶径公差带代号相同时注一次）
M10－5g6g
粗牙普通螺纹，公称直径10，右旋，中径、顶径公差带代号分别为5g、6g，中等旋合长度，右旋。
顶径：指外螺纹的大径，内螺纹的小径。
（d）螺纹旋向代号：左旋（LH）、右旋不注。
螺纹代号
螺纹公差带代号
螺纹旋合长度代号
旋向
例：

## Slide 23
②梯形螺纹
梯形螺纹的直径、螺距等可查GB（或书附表）
螺纹代号
中径公差带代号
螺纹旋合长度代号
完整标记
（a）螺纹代号：
Tr40X7
梯形螺纹，公称直径（大径）为40，螺距为7，单线，右旋
Tr40X14（P7）LH
梯形螺纹，公称直径40，导程14，螺距7，双线，左旋
Tr（特征代号）公称直径X
螺距（单线）
导程（P螺距）（多线）
旋向（左旋LH，右旋不注）
例：

## Slide 24
②梯形螺纹
（b）中径公差带代号：梯形螺纹只注中径公差带代号7g、6m；7H、6M 等。
（c）螺纹旋合长度代号：梯形螺纹按公称直径和螺距的大小将旋合长度
分为中等（N）和长（L）旋合长度两种，N不注。
完整标记示例：
Tr35X6－7H－L
梯形（内）螺纹，公称直径（大径）为35，
螺距为6，右旋，中径公差带代号7H，旋合长度L
Tr40X21（P7）LH－8e
梯形（外）螺纹，公称直径40，导程21，
螺距7，3线，左旋，中径公差带代号8e，
旋合长度N
（a）螺纹代号
螺纹代号
中径公差带代号
螺纹旋合长度代号
例：

## Slide 25
③锯齿形螺纹（特征代号B）
锯齿形螺纹的直径、螺距等可查有关GB。
完整标记
完整标记示例：
B70X10LH－6g
锯齿形螺纹（外螺纹），公称直径为70，螺距为10，
单线，左旋，中径公差带代号6g，中等旋合长度。
B40X21（P7）－7e－L
锯齿形螺纹，公称直径40，导程21，
螺距7（3线），右旋，中径公差带
代号7e，长旋合长度。
B（特征代号）公称直径X
旋向
螺距（单线）
导程(P螺距)(多线)
中径公差
带代号
旋合长度
带代号
例：

## Slide 26: 课堂练习
说出螺纹标注的含义：
M 20 ×2 -5g6g – S- LH
普通螺纹
大径d＝20
螺距P2 (细牙)
顶径公差带代号
左旋
中径公差带代号
例1：
例2：
Tr40× 14 (P7) LH －7H－L
梯形螺纹
大径D＝40
螺距P7导程14线数2
中径公差带代号
长旋合长度
短旋合长度
左旋

## Slide 27
（常用于水管、油管、煤气管的连接）
④管螺纹
１.非密封管螺纹的内、外螺纹的特征代号
G
3.与圆锥外螺纹旋合的圆锥内螺纹
RC
完整标注：
特征代号 尺寸代号 公差等级（非密封管螺纹的外螺纹注）－旋向（左旋注LH）
特征代号：
RP
2.与圆锥外螺纹旋合的圆柱内螺纹
密封管螺纹
的特征代号
分别是：
４.与圆柱内螺纹旋合的圆锥外螺纹
R１
５.与圆锥内螺纹旋合的圆锥外螺纹
R２
密封管螺纹连接由
圆锥外螺纹和圆锥
内螺纹或圆柱内螺
纹的旋合得到

## Slide 28
非密封管螺纹的外管螺纹（左旋），精度等级为A级(分Ａ和Ｂ两级)，尺寸代号为1/2英寸，从GB或附表查出：螺纹大径＝20.955。螺距、小径等参数均可从中得到。
例1：G1/2 A－LH
例2： RC1½
螺纹密封的圆锥内管螺纹，尺寸代号为1½英寸，右旋，螺纹大径、螺距、小径等参数均可从相关的国家标准中查到。
（1”＝25.4mm）
特征代号 尺寸代号 公差等级（非密封管螺纹的外螺纹注）－旋向（左旋注LH）
④管螺纹

## Slide 29
管螺纹
（3）螺纹在图中的标注
除英制管螺纹外，其它螺纹在图中的标注形式相同，均将其注在螺纹大径上。
（普通螺纹）
（梯形螺纹）
（锯齿形螺纹）
G１/2A－LH
M20×1.5-7H
（普通螺纹）
指引线指在大径上
M20-6g
Tr40×14(P7)LH-7H
S40×21 (P7) -8e-L
RC１/2

## Slide 30
7.2 常用螺纹紧固件
螺纹紧固件就是运用一对内、外螺纹的连接作用来连接和紧固一些零部件。
常用的螺纹连接件有螺栓、双头螺柱（简称螺柱）、螺钉、螺母和垫圈等。
螺纹紧固件属于标准件，其结构、尺寸均已标准化。根据规定标记，就能在相应的标准中查出有关的尺寸。因此，标准的螺纹紧固件，不需再详细绘零件图。
开槽圆
柱头螺钉
内六角圆
柱头螺钉
十字槽
沉头螺钉
开槽锥端
紧定螺钉
六角头螺栓
双头螺柱
六角螺母
六角开
槽螺母
平垫圈
弹簧垫圈

## Slide 31
常用螺纹紧固件的规定标记示例
常用螺纹紧固件较完整的标记为：
1.常用螺纹紧固件及其规定标记
名称 国标号及年号 螺纹规格（或螺纹规格×公称长度）－性能等级或硬度

## Slide 32
常用螺纹紧固件的规定标记示例
续表
（1）采用现行标准规定的各紧固件时，国标中的年号可以省略，如表中所示；
（2）在紧固件名称后、国标号后，都要空一格；
（3）在性能等级是标准规定的某一等级时，可以省略不注明；其它情况需注明， 如平垫圈的维氏硬度等级140HV可省略。
注：

## Slide 33
（1）螺栓连接装配图的画法（被连接件、螺栓、垫圈、螺母）
连接前，先在被连接的两块板上钻出直径比螺栓略大的孔（孔径1.1ｄ），然后将螺栓伸进孔中，以螺栓的头部靠紧被连接板的下端面。接着在螺栓上部套上垫圈，最后用螺母拧紧，即为螺栓连接。
螺栓用来连接不太厚的、并能钻成通孔的零件。
2. 常用螺纹紧固件连接的装配图画法

## Slide 34
螺母
①单个螺栓、螺母和平垫圈的近似画法（亦称比例画法）
螺
栓

## Slide 35
螺母
垫圈
被连接件
1.1d
1.1d
②螺栓连接的装配图近似画法（亦称比例画法）
剖面线方向相反
剖面过标准件轴
线时，按不剖画
螺栓
d
Lh
接触表面
画一条线
不接触表面
画两条线

## Slide 36
垫圈
被连接件
1.1d
1.1d
③螺栓连接的装配图（简化画法）
螺栓
d
Lh
螺母
倒角、交
线省略

## Slide 37
近似画法与简化画法的比较
简化画法
近似画法

## Slide 38
螺栓画图长度lh的确定
lh＝δ1＋δ2＋h＋m＋a
＝ δ1＋δ2＋0.15d＋ 0.8d ＋0.3d
当δ1＝30 ，δ2＝25，
d＝20 时：
lh＝δ1＋δ2＋h＋m＋a
＝ 30＋25＋0.15×20
＋ 0.8×20 ＋0.3×20
＝80
一般，画图时可先计算出lh，也可由画图确定lh 。

## Slide 39
螺栓公称长度l的计算：
螺栓公称长度l是螺栓规定标记用到的螺栓公称长度（或设计长度），与画图长度lh无关。
螺栓公称长度 l ≥δ1＋δ2＋h＋mmax＋0.3d
上式的h是垫圈的厚度，mmax是螺母的最大厚度，它们需要查国标（附表）得到。

## Slide 40
由螺栓附表得到l=70mm
l ≥δ1＋δ2＋h＋mmax＋0.3d
＝25+27+2.5+10.8+0.3×12
＝68.9mm
螺栓的规定标应记为：
螺栓 GB/T 5780-2000 M12×70
由附表查得：螺母 mmax＝10.8
由附表查得：垫圈 h＝2.5
[例1] 已知d＝12，δ1＝25，δ2＝27，伸出端a＝0.3d，
螺栓（GB/T 5780-2000 M12× l），螺母（GB/T 6170-2000），垫圈（GB/T97.1-2002），试决定螺栓公称长度l，并写出螺栓的规定标记。

## Slide 41
（2）双头螺柱连接装配图的画法（被连接件、螺柱、垫圈、螺母）
当被连接的零件中，有一个较厚或不适宜采用螺栓连接时，常采用双头螺柱连接。
连接前，先在较薄的零件上钻孔（孔径≈1.1ｄ），并在较厚的零件上制出螺孔。双头螺柱的两端都制有螺纹，旋入较厚零件螺孔中的一端称为旋入端；穿过较薄零件通孔并套上垫圈，拧上螺母的一端称为紧固端。

## Slide 42
lh
＋
①双头螺柱连接的装配图（近似画法）
旋入端螺纹终止
线与结合面共线
60°
0.2d
1.5d
0.1d
C0.15d
C0.15d
上部与螺栓连接相似

## Slide 43
＋
②双头螺柱连接的装配图（简化画法）
上部与螺栓连接相似
旋入端螺纹终止
线与结合面共线
L
省略了钻孔深

## Slide 44
③旋入端长度bm的确定
bm的长度可根据螺孔的材料选用，根据GB规定，bm有四种长度：
bm=d (GB/T897－1988) bm=1.25d (GB/T898－1988)
bm=1.5d (GB/T899－1988) bm=2d (GB/T900－1988)
钢和青铜 取bm=d；
铸铁 取bm=1.25d或1.5d
铝 取bm=2d
双头螺柱等的型式、尺寸和规定标记可查阅附表
旋入端螺
纹终止线
紧固端螺
纹终止线
通常当被旋入零件的材料为：
紧固端
双头螺柱
Lh
旋入端
bm
2d
d
C0.15d
C0.15d

## Slide 45
双头螺柱画图长度lh的确定
lh＝δ＋h＋m＋a
＝δ＋0.2d＋ 0.8d ＋0.3d
当δ＝30 ， d＝20 时：
lh＝δ＋h＋m＋a
＝ 30＋0.2×20＋ 0.8×20
＋0.3×20 ＝56
一般，画图时可先计算出lh，也可由画图确定lh 。

## Slide 46
双头螺柱公称长度l的计算：
双头螺柱公称长度l是双头螺柱规定标记用到的公称长度（或设计长度），与画图长度lh无关。
双头螺柱公称长度 l ≥δ＋h＋mmax＋0.3d
h－垫圈的厚度；
mmax－螺母的最大厚度，
它们需要查国标（附表）
得到。

## Slide 47
由附表查得：
螺母 mmax＝21.5
由附表查得：
垫圈 h＝6
由双头螺柱附表得到l=80mm
l ≥δ＋h＋mmax＋0.3d
＝45+6+21.5+0.3×24
＝79.7mm
l≥δ＋h＋mmax＋0.3d
双头螺柱的规定标应记为：
螺柱 GB/T 899-1988 M24×80
[例2] 用螺柱（GB/T 899-1988 M24×l）、垫圈（GB/T 93-1987 24）和螺母（GB/T 6170-2000 M24），连接厚度δ＝45mm的零件和一块厚板零件，试求出螺柱的公称长度l，并写出螺柱的规定标记。

## Slide 48
有错误
正确
指出双头螺柱连接中的错误：
课堂练习

## Slide 49
（3）螺钉连接装配图的画法（被连接件、螺钉）
螺钉按用途可分为连接螺钉和紧定螺钉两种。连接螺钉一般在较厚的被连接件上加工出螺孔，另一个较薄的被连接件上加工出通孔，用于不经常拆卸，受力不大的场合。

## Slide 50
①连接螺钉的装配图（近似画法）
螺钉的螺纹终止线应高出螺纹孔上表面
槽口画成沿顺时针方向45°位置
铸铁: bm=1.25d或1.5d
铝: bm=2d
钢： bm=d
旋入端长度bm的确定：

## Slide 51
②连接螺钉的装配图（简化画法）
开槽沉头螺钉连接
开槽圆柱头螺钉连接
可省略钻孔深
螺钉头部槽宽小于2mm时可以涂黑表示

## Slide 52
螺钉公称长度l 的计算：
螺栓公称长度
l ≥δ＋bm
其中bm的确定同双头螺柱，即：当被旋入零件的材料为
钢和青铜时，取bm= d；
铸铁时，取bm= 1.25d或1.5d；
铝时，取bm= 2d。
例如，当螺钉为GB/67－2000 M8×l，δ＝15，bm＝1.5d＝12 时，计算出l ≥27mm，
由附表6，查得 l ＝30mm
螺钉规定标记：
螺钉 GB/67－2000 M8×30

## Slide 53
③紧定螺钉的装配图（近似画法）
紧定螺钉用来固定两个零件的相对位置，使它们不产生相对运动。

## Slide 54
键用来连结轴和装在轴上的转动零件（如齿轮、带轮等），使它们与轴一起转动，起传递扭矩的作用，属于标准件。
常用的键：普通平键、半圆键、钩头楔键
普通平键
半圆键
钩头楔键
用键连接时，在轴和齿轮的孔上加工出键槽，把键的一部分嵌入轴的键槽内，再把轴与键对准齿轮孔上的键槽插入，使轴和齿轮连结。这样，齿轮转动时，就带动轴一起转动。
7.3 键连接和销连接
1. 键连接
点击图片可播放视频

## Slide 56
常用的普通平键和键槽的剖面尺寸可按轴径查阅附表得到。
①普通平键的形式有A、B、C三种，在标记时，A型不注。
例如：b＝18、h＝11、L＝100的圆头普通平键，
则应记为： 键 18×11×100 GB/T 1096－2003
（1）普通平键连接

## Slide 57
②轴上键槽画法及应标注的尺寸
③轮毂上键槽的画法及应标注的尺寸
t
b
d－ t
d
L
A
A
A－A
d－ t
b
d+t1
b
d
t1
b
d
d+t1
查表槽深t,标注d-t
查表槽深t1,标注d+t1

## Slide 58
A
b
d－ t
d
L
A
A－A
A－A
A
12
35
φ40
40
A
例：已知齿轮轴用 键12×40 GB/1096－2003与齿轮轴孔联结，齿轮轴直径为 40，键长为40。查表确定轴上和齿轮轴、孔中键槽的尺寸并标注在图中。
解：查附表
键槽宽 b＝12，
轴 t＝5，
则 d－t＝35。
齿轮轴

## Slide 59
例：已知齿轮轴用 键12×40 GB/1096－2003与齿轮轴孔联结，齿轮轴孔直径为 40，键长为40。查表确定轴上和齿轮轴孔中键槽的尺寸，并标注图中的尺寸。
d+t1
b
d
解：查附表
键槽宽 b＝12，
孔深 t1＝3.3，
则 d ＋t1 ＝43.3。
齿轮轴孔
43.3
12
Φ40

## Slide 60
④普通平键连接画法
平键
轴
轮
h
t1
t
d-t
d+t1
b
间隙
不接触表面画两条线
注意三个零件邻接时的剖面线画法
键纵向剖切
按不剖画
键横向剖切
画剖面线
轴键槽用局部剖

## Slide 61
（2）半圆键连接
b
t1
h
d
t
d-t
d+t1
半圆键的工作方式与连接方式与普通平键连接基本相同，所以其装配图的画法也与平键连接基本相同。

## Slide 62
钩头楔键的顶面有1:100的斜度，装配时需打入键槽内，它依靠键的顶面和底面与键槽的挤压而工作，所以它的顶面和底面与键槽接触，这些接触的表面在图中画成一条线；键的侧面为非工作表面，连接时与键槽的侧面不接触，应画出间隙。
（3）钩头楔键连接

## Slide 63
①圆柱销
销 GB/T 119.1 6m6×30
公称直径d＝6mm，长度l=30mm， A型圆柱销
②圆锥销
销 GB/T 117 10×60
公称直径d＝10mm，公称长度l＝60mm，
A型圆锥销
③开口销
销 GB/T 91 5×50
公称直径d＝5mm，长度l＝50mm的开口销
2.销连接
（1）常用销及其标记
销通常用于零件间的连接或定位，属于标准件。

## Slide 64
（2）常用销连接的画法
其中：开口销常和带孔螺栓和槽形螺母配合使用，将它穿过
槽形螺母的槽口和带孔螺栓的孔，并叉开销的尾部，使螺母
与螺栓防动止脱。
（b）圆锥销连接
（c）开口销连接
（a）圆柱销连接

## Slide 65
7.4 齿 轮
齿轮只有部分结构、参数和画法有国家标准的规定，没有完全标准化，所以归为常用件。齿轮是机械传动中广泛应用的传动零件，它可以用来传递动力，改变转速和回转方向。
常见的齿轮传动有三种：圆柱齿轮、锥齿轮、蜗轮蜗杆传动。
圆柱齿轮传动
锥齿轮
蜗轮和蜗杆
（两平行轴）
（两相交轴）
（两交叉轴）

## Slide 66
1.标准直齿圆柱齿轮
在传动中，为了运动平稳、啮合正确，齿轮轮齿的轮廓曲线制成渐开线，摆线或圆弧。轮齿的方向又直齿、斜齿、人字齿。
齿轮有标准和非标准齿轮之分，本章只介绍标准直齿圆柱齿轮的几何要素和规定画法。

## Slide 67
O
1
O
2
d
a
2
d2
n
1
p
s
h
h
f
h
a
n
2
P
主动轮
从动轮
a
中
心
距
Z
1
齿数
Z
2
齿数
d
a
1
d
f
1
d
f
2
齿顶圆
分度圆（节圆）
齿根圆
（1）直齿圆柱齿轮各部分的名称和代号
⑧压力角α：两个相啮合的轮齿齿廓在接触点P处的受力方向与运动方向的夹角。
标准齿轮的压力角为20°。
①齿顶圆直径da
②齿根圆直径df
③分度圆直径d ：分度圆是设计、制造齿轮时进行各部分尺寸计 算的基准圆。
④分度圆齿距P和分度圆齿厚S
⑥齿高h（h＝ ha ＋ hf ）
⑤齿顶高ha 、齿根高hf
⑦中心距a

## Slide 68
⑨模数m
标准参数
分度圆周长： πd＝Z·P
即d ＝
P
π
Z
＝ m
P
π
令
d = mz
则
m称为齿轮的模数，单位为mm
两啮合齿轮的模数m必须相等
20°
主动轮1
齿顶圆
从动轮2
中心距 a
齿根圆
节圆
da1
d1
df1
ha
n1
hf
h
da2
df2
d2
P
S
n2
O1
O2
第一系列
1 1.25 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
第二系列
1.75 2.25 2.75 (3.25) 3.5 (3.75) 4.5 5.5 (6.5) 7 9 (11) 14 18 22 28 36 45
齿轮模数系列（GB/T1357-2008）

## Slide 69
直齿圆柱齿轮各几何要素的尺寸计算
已知模数m、齿数z就可按上表计算出齿轮各几何要素的尺寸
（2）几何要素的尺寸计算
基本几何要素：模数m；齿数z
名 称 代 号 计算公式
齿 顶 高 ha ha=m
齿 根 高 hf hf=1.25m
齿 高 h h=2.25m
分度圆直径 d d=mz
齿顶圆直径 da da=m(z+2)
齿根圆直径 df df=m(z-2.5)
齿 距 P P=πm
齿 厚 S S=p/2
中心距
a
m（Z1＋Z2）/2

## Slide 70
①单个圆柱齿轮的画法
齿顶圆
分度圆
齿根圆
齿顶线
分度线
齿根线
斜齿
人字齿
(b)直齿
(全剖视图)
c
(
) 斜齿
(局部剖视图)
(d)人字齿
(半剖视图)
(a) 直齿
(外形视图)
轮齿部分不画剖面线
齿顶圆
齿根圆
分度圆
（3）圆柱齿轮的规定画法
齿顶圆和齿顶线用粗实线绘制, 分度圆和分度线用细点画线绘制,齿根圆和齿根线在外形视图中用细实线绘制 , 也可省略不画。
在剖视图中,齿根线用粗实线绘制;在剖视图中,当剖切平面通过齿轮的轴线,轮齿一律按不剖处理。

## Slide 71
②圆柱齿轮啮合的画法
啮合区内一个齿轮
的齿顶线画成虚线
齿顶圆可
省略不画
重合的分度线
画成粗实线
（主视图画成全剖视图）
齿根圆省略不画
（主视图画成外形图）
斜齿
（左视图的另一种画法）
齿顶圆画
成粗实线
间隙0.25m
啮合区五条线

## Slide 72
（4）齿轮与齿条啮合的画法
（a）轴测图
（b）规定画法
齿轮的分度圆和齿条的分度线相切

## Slide 73
（5）内啮合齿轮的画法
（a）轴测图
（b）规定画法
内外齿轮的分度圆相切

## Slide 74
（4）直齿圆柱齿轮的零件图
如图所示是一个圆柱齿轮的零件图。它包括一组视图，一组完整的尺寸，必要的技术要求和制造齿轮所需要的基本参数，标题栏等内容。

## Slide 75
2.直齿锥齿轮
锥齿轮是在圆锥面上加工出轮齿，其特点是轮齿的一端大、一端小，齿厚、模数和分度圆也同样变化。工程上为设计和制造方便，规定以锥齿轮的大端端面模数来计算各部分的尺寸。
（1）锥齿轮各部分的名称和符号
五个锥面
四个锥角
齿根圆锥面
齿顶圆锥面
前锥面
分度圆锥面
背锥面
分度圆锥角
根锥角
顶锥角
背锥角

## Slide 76
（2）直齿锥齿轮的尺寸计算
直齿锥齿轮的尺寸计算公式

## Slide 77
（3）直齿圆锥齿轮的规定画法
①单个直齿圆锥齿轮画法
直齿圆锥齿轮的画法与圆柱齿轮的画法基本相同，一般用主、左两视图表示。
主视图用剖视图，表达方式同圆柱齿轮。
在投影为圆的左视图中，用粗实线表示齿轮大端和小端的齿顶圆，用细点画线画大端分度圆，根圆及小端分度圆均不必画出。

## Slide 78
②锥齿轮啮合的画法
直齿圆锥齿轮啮合的画图步骤

## Slide 79
滚动轴承是一种支承旋转轴的组件（标准件）。它具有摩擦阻力小，结构紧凑等优点，已被广泛使用在机器或部件中。
外圈
内圈
滚动体
保持架
滚动轴承的一般结构：
外圈、内圈、滚动体、保持架
7. 5 滚动轴承

## Slide 80
1. 滚动轴承的类型
（3）推力轴承：只能承受轴向力，如推力球轴承。
滚动轴承按其所能承受的力的方向可分为三种：
（1）向心轴承：主要承受径向力，如深沟球轴承；
（2）向心推力轴承：能同时承受径向力和轴向力，
如圆锥滚子轴承；

## Slide 81
2. 滚动轴承的代号和规定标记
（1）轴承类型代号：例如“6”表示深沟球轴承； “3”表示圆锥滚子轴承；
“5”表示推力球轴承
滚动轴承的代号可查阅GB/T272-1994、 GB/T271-1994。当游隙为基本
组和公差等级为C级时，滚动轴承常用基本代号表示，其书写顺序为：
轴承类型代号 尺寸系列代号 内径代号
（2）尺寸系列代号：由轴承的宽度或高度系列代号（一位数字）和外径系列
代号（一位数字）左右排列组成，有时可省略宽或高系列代号。
（3）内径代号：
代号数字＜04时，即00、01、02、03分别表示：
内径d＝10、12、15、17mm
代号数字≥04时，代号数字乘以5，即为轴承内径

## Slide 82
例2：
滚动轴承 51207 GB/T301-1995
12-尺寸系列代号：“12”－5100型的12系列
07-内径代号：内径d＝7×5＝35mm
GB/T301-1995－推力球轴承国标号
5-类型代号： “5”表示推力球轴承
查附表
例1：
滚动轴承 6208 GB/T276-1994
2-尺寸系列代号：“2”－（0）2尺寸系列
08-内径代号：内径d＝8×5＝40mm
GB/T276-1994－深沟球轴承国标号
查P附表
6-类型代号：“6”表示深沟球轴承

## Slide 83
（1）滚动轴承的通用画法
(a)结构示例
(b)单个轴承
(c) 轴承与轴装配在一起
（在轴的两侧以同样方式画出）
滚动轴承的画法包括简化画法和规定画法，其中简化画法又包括通用画法和特征画法。
3. 滚动轴承的画法
滚动轴承的通用画法一般是相同的

## Slide 84
特征画法
（2）常用滚动轴承的规定画法和特征画法
深沟球轴承
A
B/6
2B/3
D
d
B
A由计算得到，其余尺寸均可查附表得到
规定画法
B
d
D
A/2
A/2
60°
B/2
A

## Slide 85
（2）常用滚动轴承的规定画法和特征画法
规定画法
特征画法
圆锥滚子轴承
d
2B/3
D
A
30°
A
A/4
D
C
A/2
T/2
B
15°
d
A/2
T
A由计算得到，其余尺寸均可查附表得到

## Slide 86
（2）常用滚动轴承的规定画法和特征画法
规定画法
特征画法
推力球轴承
A/6
D
d
A
2A/3
T
A
D
A/2
T/2
d
T
T/2
60°
A由计算得到，其余尺寸均可查附表得到

## Slide 87
弹簧用于减震、储存能量、夹紧和测力等方面，属于标准件。弹簧的特点是：去掉外力后，弹簧能立即恢复原状。
常见弹簧：螺旋压缩弹簧、拉伸弹簧、扭转弹簧和平面蜗卷弹簧
螺旋压缩弹簧
拉伸弹簧
扭转弹簧
平面蜗卷弹簧
7.6 弹 簧

## Slide 88
1. 圆柱螺旋压缩弹簧的术语、代号及尺寸关系
（2）弹簧外径D 弹簧的最大直径
弹簧内径D1 弹簧的最小直径，D1=D-2d
弹簧中径D2 弹簧的平均直径，D2=D-d
（1）簧丝直径d 制造弹簧的钢丝直径
（3）节距t 除支承圈外，相邻两圈的轴向距离
（4）有效圈数n、支承圈数n2和总圈数n1
有效圈数n:保持相等节距的圈数，称为有效圈数
总圈数n1 : n1 = n＋n2
（5）自由高度H0 弹簧不受外力作用时的高度, H0=nt+(n2-0.5)d
（6）展开长度L 制造弹簧时坯料的长度, 由螺旋线的展开可知：
支承圈数n2 :为了使弹簧工作时受力均匀平稳，弹簧的
两端需并紧磨平。并紧磨平的各圈仅起支承作用
一般两端各有1.25圈支承圈，即n2=2.5
t
H0
D1
D
D2
d

## Slide 89
2. 圆柱螺旋压缩弹簧的规定画法
弹簧的画法见GB/T4459．4－2003
视图
t
H0
D1
D
D2
d
剖视图
（5）在图样上，螺旋弹簧均可画成右旋，但左旋螺旋弹簧不论画成左旋或右旋，一律要加注“左”字。
（4）在装配图中，弹簧被剖切时，如弹簧钢丝（简称簧丝）剖面的直径，在图形上等于或小于2mm时，剖面可以涂黑表示；也可用示意图绘制。
（3）在装配图中，被弹簧挡住的结构一般不画出，可见部分应从弹簧的外轮廓线或从弹簧钢丝剖面的中心线画起。
（2）有效圈数在四圈以上的弹簧，中间各圈可省略不画。当中间部分省略后，可适当缩短图形的长度，但标注尺寸时应按实际尺寸。
（1）弹簧在平行于轴线的投影面上的视图中，各圈的投影转向轮廓线画成直线。

## Slide 90
D2
例：已知弹簧的外径D=60mm，簧丝直径d=6mm、节距t=12mm、
有效圈数 n=10、支承圈数n2=2.5，右旋，试画出这个弹簧的全剖视图。
3. 圆柱螺旋压缩弹簧画图步骤举例
弹簧中径 D2= D-d=54mm 自由高度 H0=nt+(n2-0.5)d=112mm
计算：
（1）以自由高度H0和弹簧中径D2作矩形
画图步骤如下：
t/2
t/2
t
t
t
H0
d
d/2
（2）根据簧丝直径d＝6mm画出两端支承圈部分的簧丝断面图（两端均按并紧、磨平、支承圈数为1.25圈绘制）
（3）根据节距t＝12mm，画出有效圈部分的簧丝断面图
（4）按右旋方向作相应圆的公切线，并画剖面线。整理、加深、完成剖面图

## Slide 91
弹簧的预加负荷
弹簧的最大负荷
弹簧的允许极限负荷
参数应直接标注在图形上和技术要求中
图解表示弹簧的负荷与长度之间的变化关系（粗实线）
4.螺旋压缩弹簧的零件图

## Slide 92
END