## Slide 1: 第8章 零件图
8.1 零件图的内容
8.3 零件图的技术要求
8.4 零件图的尺寸标注
8.2 零件的结构
8.5零件图的视图表达及读零件图
8.6 画零件图
8.7 零件测绘

## Slide 2
零件是组成机器的不可再拆分的基本单元。零件分为标准件、常用件和非标准零件。设计中非标准零件都要画出零件图。
零件图是生产中制造和检验该零件的主要技术图样，它不仅应将零件的材料，内、外结构形状和大小表达清楚，而且还要对零件的加工检验、测量提供必要的技术要求。
每台机器设备或部件都是由相互关联的零件装配而成的。表达单个零件的图样称为零件图。
8.1 零件图的内容
一张完整的零件图应具备以下内容：
（一）一组视图
（二）完整的尺寸
（三）技术要求
（四）标题栏

## Slide 3
（四）标题栏
（一）一组视图
（二）完整的尺寸
（三）技术要求
零件图的内容

## Slide 4
8.2 零件的结构
1.零件的结构特点
（1）零件结构设计的基本要求
①零件的形状、大小必须满足功能、强度和刚度的要求，即保证零件能在机器正常运转中准确实现其功能要求。
②优先选用简单形体构型零件，结构要紧凑，便于制造。
③构成零件的各基本形体间应互相协调，造型美观。
（2）零件的构型方式
大部分零件的结构构成都是由3大部分组成，即工作部分、安装部分和连接部分。
工作部分
安装部分
连接部分
工作部分
连接部分
安装部分

## Slide 5
2.零件机械加工工艺结构
（1）倒角和倒圆
为了去除零件的毛刺、锐边和便于装配，将孔或轴的端部形成的尖角加工成倒角；为了避免因应力集中而产生裂纹，在轴肩处加工成圆角过渡的形式，称为倒圆。倒角和倒圆的尺寸系列查阅有关国家标准。
常用倒角为45。（用C表示），也有30。或60。的倒角，应分别注出宽度和角度。

## Slide 6
（2）螺纹退刀槽和砂轮越程槽
在切削加工中，为了便于退出刀具或使砂轮稍稍越过加工面，在零件待加工面的末端先车出螺纹退刀槽或砂轮越程槽。二者的尺寸系列查阅有关国家标准。
(a) 外螺纹退刀槽
(c）砂轮越程槽
(b) 内螺纹退刀槽
d
M
b
b
D
r1
M
R1
b
R
d
a
45°
(或bxa)
(或bxd)
(或bxD)

## Slide 7
（3）凸台和凹坑
零件与其它零件的接触面，一般都需要加工，为了减少零件表面的加工面积，保证零件表面之间的良好接触，常常在铸件表面设计凸台、凹坑、凹槽、凹腔等结构。
凸台
凹坑
凹槽
接触加工面
配合加工面
凹腔
螺纹连接支撑面

## Slide 8
用钻头钻出的盲孔，在底部有一个120°的锥角，钻孔深度指的是圆柱部分的深度，不包括锥坑。在阶梯形钻孔的过渡处，也存在锥角为120°的圆台，其画法与尺寸注法如图所示。
（4）钻孔结构
d
h
d2
d1
H
斜面
90°
凸台
凹坑
用钻头钻孔时钻头轴线尽量垂直于被钻孔的端面，如遇斜面、曲面时应先设计成凸台或凹坑，以免钻孔时因钻头受力不匀使孔偏斜或使钻头折断。左图给出了三种正确结构。
盲孔
阶梯孔
h

## Slide 9
（1）起模斜度
用铸造的方法制造零件毛坯时，为了便于取模，一般沿取出木模的方向做成约1:20的斜度，这个斜度叫做起模斜度。浇铸后在铸件上也有相同的斜度，这种斜度在图上一般不画出，不予标注，必要时，可在技术要求中用文字说明。
技术要求
起模斜度为1:20。
铸件各个表面的相交处
应做成圆角（铸造圆角）。
这样可以防止铁水冲坏砂型
转角，还可避免在冷却收缩
时铸件的尖角处开裂或产生
缩孔。铸造圆角一般在视图
上不予标注 ，而集中注写在技术要求中。
（2）铸造圆角
缩孔
铸造圆角
裂缝
加工后成直角
3. 铸造零件的工艺结构

## Slide 10
逐渐过渡
在浇铸零件时，为了避免各部分因冷却速度不同而在肥厚处产生缩孔或在断面突然变化处产生裂纹，应使铸件的壁厚保持等厚或者逐渐变化。
（3）铸件壁厚
缩孔
裂缝
壁厚均匀

## Slide 11
断开
断开
（4）过渡线
由于有铸造圆角，使铸造表面的相贯线、交线变得不够明显，为了区分机件上不同的表面和便于看图，仍须画出这些交线，该交线不与圆角轮廓相交，称为过渡线。
过渡线用细实线绘制
点击图片触发

## Slide 12
8.3 零件图的技术要求
零件图中的技术要求主要是指对零件几何精度的要求，包括：极限与配合、几何公差（形状、方向、位置和跳动公差） 、表面粗糙度（表面结构要求的一种）等；零件理化性能方面的要求，包括：热处理、表面涂镀等；零件制造、检验的要求等。零件图中的技术要求通常是用符号、代号或标记注写在图样中，没有规定标记时用简明的文字注写在标题栏附近。

## Slide 13
极限是零件图中重要的技术要求；
配合是装配图中重要的技术要求。
极限与配合也是检验产品质量的重要技术要求。
1.极限与配合概念及注法

## Slide 14
从一批相同的零件中任取一件，不经修配就能立即装到机器上去，并能保证使用要求，这种性质称为互换性。显然，机械零件具有互换性，既能满足各生产部门广泛协作的要求，又能进行高效率的专业化生产。
（1）零件的互换性
（2）尺寸公差－简称公差
生产中零件的尺寸不可能加工的绝对准确，为了保证零件具有互换性，也不要求零件尺寸做的绝对准确，只是要求在一个合理的范围之内变动即可，允许的尺寸变动范围或变动量称为尺寸公差，简称公差。
例如：轴的尺寸为φ30±0.010
即允许轴的尺寸在29.990和30.010 之间变化，凡轴的尺寸在此范围之内即为合格产品。
30－0.010=29.990
30＋0.010=30.010
这里将允许尺寸的最大变动量
30.010称为上极限尺寸；
称为尺寸公差；
30.010-29.990= 0.020
29.990称为下极限尺寸。

## Slide 15
极限与配合制中的术语和尺寸公差带图
以孔φ50±0.012
为例
①公称尺寸：φ50 。设计给定的理想要素尺寸。
②极限尺寸：允许零件尺寸变动的两个极限值，即
上极限尺寸和下极限尺寸。
孔的上极限尺寸为：50+0.012=50.012mm；
孔的下极限尺寸为：50-0.012=49.988mm。

## Slide 16
③极限偏差：极限尺寸减公称尺寸所得的代数差，即上极限尺 寸和下极限尺寸减公称尺寸的代数差，分别为上极限偏差和下极限偏差，统称极限偏差。
孔的上极限偏差 ES = 50.012 - 50 = +0.012 mm
孔的下极限偏差 EI = 49.988 - 50 = -0.012 mm

## Slide 17
④尺寸公差(简称公差)：允许尺寸的变动量，即上极限尺寸减下极限尺寸，或上极限偏差减下极限偏差所得的代数差。公差总是正值。
孔的尺寸公差为： 50.012 - 49.988 = 0.024 mm
或∣0.012 -(-1.012)∣= 0.024 mm

## Slide 18
以孔φ50
±0.012
为例
⑤零线：在公差带图上，表示公称尺寸的直线，即零偏差线。正偏差位于零线的上方，负偏差位于零线的下方。
⑥公差带和公差带图：公差带是表示公差大小和相对零线位置的一个区域。一般只画出上、下极限偏差所围成的一个矩形框，称为公差带图。
公差带图

## Slide 19
⑦公差等级和标准公差
IT01公差值最小，精度最高；IT18公差值最大，精度最低。
IT表示公差， IT后面的数字表示公差等级
IT的具体数值由基本尺寸和公差等级来决定。其中公差等级是反映尺寸精确程度。
标准公差是用来确定公差带大小的任意公差。标准公差分为20个等级，即IT01、IT0、IT1、IT2、…、IT18。

## Slide 20
⑧基本偏差
基本偏差是用来确定公差带相对于零线位置的那些上极限偏差或下极限偏差，一般是指最靠近零线的那个极限偏差。当公差带在零线上方时，基本偏差为下极限偏差；当公差带在零线下方时，基本偏差为上极限偏差。
轴或孔公差带
基本偏差为下偏差EI或ei
孔或轴公差带
IT
IT
基本偏差为上偏差ES或es
0
＋
－
es或ES
ei或EI
公称尺寸
在国家标准规定的基本偏差系列中，孔和轴各有28个基本偏差。它们的代号用字母表示，大写表示孔，小写表示轴。
ES或es
EI或ei
基本偏差为上偏差ES或es
轴或孔公差带
IT
es或ES
ei或EI

## Slide 21
a
B
C
CD
E
EF
F
FG
G
D
H
J
JS
K
M
N
P
R
S
T
U
V
X
Y
Z
ZA
ZB
ZC
b
c
cd
d
e
ef
f
fg
g
h
j
js
k
m
n
p
r
s
t
u
v
x
y
z
za
zb
zc
A
0
＋
－
公称尺寸
0
＋
－
公称尺寸
孔
轴
基本偏差系列
基本偏差只表示公差带位
置，不表示公差带大小。
基本偏差数值可查有关国家标准
孔和轴各有28个基本偏差

## Slide 22
孔、轴公差带由“公差带大小”和“公差带位置”两个要素构成。公差带大小由标准公差确定，公差带位置由基本偏差确定。
基本偏差和标准公差之间有以下关系：
孔： ES = EI + IT 或 EI = ES - IT
轴： ei = es - IT 或 es = ei + IT
⑨公差带的构成及代号含义

## Slide 23
Φ50 H7
公差带代号由基本偏差代号与公差等级代号组成
公称尺寸
轴的公差带代号
轴的基本偏差代号
Φ32 h6
公差等级代号
公称尺寸
孔的公差带代号
孔的基本偏差代号
公差等级代号

## Slide 24
按使用要求的不同，配合分为三种：
公称尺寸相同的孔和轴公差带之间的关系称为配合。
（3）配 合
①间隙配合
具有间隙的配合(包括最小间隙为零）。
孔的公差带在轴的公差带之上。
间隙配合
过渡配合
过盈配合

## Slide 25
②过盈配合
具有过盈的配合(包括最小过盈为零） 。
孔的公差带在轴的公差带之下。

## Slide 26
可能具有间隙也可能具有过盈的配合。
孔的公差带与轴的公差带相互重叠。
③过渡配合

## Slide 27
指基本偏差为一定的孔的公差带与不同基本偏差的轴的公差带构成各种配合的一种制度。
（4）配合制
基孔制的孔称为基准孔，其基本偏差代号为H，基准孔的（基本偏差）
下偏差为零。基本偏差一定的孔，与不同基本偏差的轴可形成各种配合：
间隙配合
过渡配合
过盈配合
基准孔H
公称尺寸
零线
基孔制配合
①基孔制配合
同一极限制的孔和轴组成的一种配合制度，称为配合制。国家标准规定了基孔制和基轴制两种配合制。

## Slide 28
基轴制的轴称为基准轴，其基本偏差代号为h，基准轴的上偏差为零。基本偏差一定的轴，与不同基本偏差的孔可形成各种配合：
间隙配合
过渡配合
过盈配合
基轴制配合
基准轴 h
公称尺寸
零线
0
指基本偏差为一定的轴的公差带与不同基本偏差的孔的公差带构成各种配合的一种制度。
②基轴制配合

## Slide 29
（5）优先、常用配合
标准公差有20个等级，基本偏差有28个位置，这样可以组成大量的配合形式。但过多的配合不但不能发挥标准的作用，也不利于现代化的生产。为此，国家标准规定了优先及常用配合。基孔制常用配合59种，其中优先配合13种。
8-1

## Slide 30
8-2
（5）优先、常用配合
标准公差有20个等级，基本偏差有28个位置，这样可以组成大量的配合形式。但过多的配合不但不能发挥标准的作用，也不利于现代化的生产。为此，国家标准规定了优先及常用配合。基轴制常用配合47种，其中优先配合13种。

## Slide 31
①配合代号
分子中含有H的为基孔制配合，分母中含有h的为基轴制配合。
配合代号由孔和轴的公差带代号组成，写成分数形式，分子为孔的公差带代号，分母为轴的公差带代号。
φ50
H8
f7
或 φ50H8/f7
孔的公差带代号
轴的公差带代号
φ80
R7
h6
或 φ80R7/h6
φ60
H8
h7
或 φ60H8/h7
基孔制配合
基轴制配合
若分子中含有H，分母中含有h，则可认为是基孔制配合也可考虑为基轴制配合。
（6）极限与配合在图样上的标注和查表方法

## Slide 32
IT＝es－ei
es ＝
ES
②查表方法
例1：已知Φ32H7，查表确定极限偏差并计算其公差。
写成：Φ32 H7( )
＋0.025
0
Φ32
＋0.025
0
IT ＝ ES－EI
例2：已知Φ36p6，查表确定极限偏差并计算其公差。
写成：Φ36p6( )
＋0.042
＋0.026
或写成
Φ36
＋0.042
＋0.026
或写成
EI
ei
＝ ＋ 25μm ＝ ＋ 0.025mm；
＝0
＝＋0.025－0＝ 0.025
＋42 μm ＝ ＋0.042mm；
＝ ＋26 μm ＝ ＋0.026mm
＝ ＋0.042－(+0.026)＝ 0.016

## Slide 33
③尺寸公差在零件图上有三种注写方式
孔：
Φ32 H7
Φ32 H7( )
＋0.025
0
Φ32
＋0.025
0
批量生产
单件生产
通用标注
Φ36p6
Φ36p6 ( )
＋0.042
＋0.026
Φ36
＋0.042
＋0.026
轴：

## Slide 34
已知轴套与轴套孔的配合为φ18H7/p6
轴套与轴的配合为φ14F8/h7
φ18H7/p6
φ14F8/h7
Φ14F8( )
＋0.045
＋0.016
Φ18P6( )
＋0.029
＋0.018
Φ14h7( )
0
- 0.018
φ18H7/p6为基孔制过盈配合
φ14F8/h7为基轴制间隙配合
轴套孔
轴套
轴
φ18H7( )
+0.018
0
φ18H7的极限偏差为：
ES＝+0.018 EI＝0
④公差与配合在图样上的标注示例
φ18p6的极限偏差为：
es＝+0.029 ei＝+0.018
φ14F8的极限偏差为：
ES＝+0.043 EI＝+0.016
φ14h7的极限偏差为：
es＝0 ei＝-0.018
由附表查极限偏差
轴套孔
轴套
轴

## Slide 35
在装配图中与滚动轴承配合的轴或孔，只标注轴或孔的公差带代号。滚动轴承内、外直径尺寸的极限偏差另有标准，一般不在图中标注。
⑤与标准件配合时，通常选择标准件为基准件。
内圈与轴的配合为基孔制。
滚动轴承外圈与机座孔
的配合为基轴制；

## Slide 36
2.几何公差
（1）几何公差的基本概念
在生产实践中，经过加工的零件，不但会产生尺寸误差，而且会产生几何误差（亦称形位误差）。
理想表面
加工后产生弯曲的表面
理想位置
加工后两圆柱的轴线不在同一直线上
形状误差是指零件的实际形状对理想形状的变动量。
位置误差是指零件各表面间、轴线间、轴线与表面间的实际位置对理想位置的变动量。
形状误差
位置误差

## Slide 37
（2）几何公差的项目及符号
几何公差包括：
形状公差、方向公差、位置公差、跳动公差。
GB/T 1182-2008规定了几何公差标注的基本要求和方法
8-3

## Slide 38
国家标准规定用代号来标注几何公差。几何公差代号由几何公差各项目符号、框格、指引线、几何公差数值、其它有关符号以及基准要素符号等组成。
h－字高
基准符号
（3）几何公差的标注
①几何公差代号

## Slide 39
①被测要素的标注
当被测要素为轮廓线或表面等组成要素时，指引线箭头应指向轮廓线上（图ａ），或延长线上（图ｂ），要与尺寸线明显错开（图ｃ），也可以用带点的引线从被测表面引出标注（图ｄ）。
垂直
垂直
垂直
错开

## Slide 40
当被测要素为轴线或对称中心平面等导出要素时，指引线及箭头应与该要素的尺寸线对齐。
对齐
对齐

## Slide 41
当多个被测要素有相同的几何公差要求时，可共用一个公差框格，指示箭头分别与被测要素相连；当共用公差框格的被测要素还需要有共同的公差带时，应在框格内的公差值后面加注符号“ＣＺ”。
三个表面要求共面

## Slide 42
被测要素指引线箭头方向应与公差带宽度方向一致。
指引线与素线垂直
指引线与轴线垂直

## Slide 43
②基准要素的标注
基准符号由一个标注在基准方框内的大写字母，用细实线与一个涂黑（或空白）的三角形相连而组成。
大写的英文字母,不许用: E，I，J，M，O，P，L，R，F
也不能与向视图字母重合
字母必须水平书写
注意：

## Slide 44
基准要素为组成（轮廓）要素的标注
基准要素为导出（中心）要素的标注

## Slide 45
杆身φ16的圆
柱度公差为0.1
M8×1的螺纹孔轴线对φ16
轴线的同轴度公差是φ0.1
右端面对于φ16轴线
的垂直度公差是0.1
0.1
φ
0.1
14
0
－0.270
φ36
0
－0.390
20
SR750
62
0
－0.460
φ16
－0.016
－0.034
M8×1
对齐表示基准为轴线
对齐表示被测要素为轴线
0.1
③几何公差标注示例

## Slide 46
3.表面粗糙度
（1）表面轮廓的定义
①实际表面
实际表面是物体与周围介质分离的表面。
②实际表面轮廓
由理想平面与实际表面相交所得的轮廓。
粗糙度轮廓
实际表面
零件表面无论加工的多么光滑，放在显微镜下观察，加工表面会留下高低不平的加工痕迹。这种加工表面上具有的较小间距（ λ<1mm ）的波峰和波谷组成的微观几何形状特征称为表面粗糙度。
③表面粗糙度

## Slide 47
（2）表面粗糙度的有关参数
由于测量结果与测量段的长度密切相关。若测量段过短，则不同位置测量的结果会产生很大差异；若测量段过长，则测得的高度值将不可避免地包含表面波纹度的幅值。因此，需在X轴上选取一段适当长度进行测量，该长度称为取样长度lr。
①取样长度（lr）和评定长度（ln）
但实际测量中，为取得表面粗糙度的可靠值，一般在X 轴上取一段长度(其中包含几个连续的取样长度)进行测量，并以各取样长度内的测量值的平均值作为测量结果。这段包含几个连续的取样长度的测量段称为评定长度ln。评定长度默认为5个取样长度，不是5个时应注明个数。
例如：Ra3表示评定长度为3个取样长度。

## Slide 48
指在一个取样长度lr内，纵坐标值Z(x)绝对值的算术平均值。
②轮廓算术平均偏差Ra
Ra可用公式表示如下：

## Slide 49
③轮廓最大高度Rz
指在一个取样长度lr内，最大轮廓峰高和最大轮廓谷深之和。它对某些不允许出现较大的加工痕迹的零件表面有实用意义。

## Slide 50
（3）表面粗糙度参数的选用
表面粗糙度参数数值的选择，既要考虑表面功能的需要，也要考虑产品的加工成本。因此，应该在满足使用要求的前提下，根据零件的工作情况和要求，经济合理地确定表面粗糙度，尽量选用较大的表面粗糙度参数数值。

## Slide 51
（3）表面粗糙度参数的选用（续）

## Slide 52
（4）表面粗糙度的图形符号及含义

## Slide 53
（5）参数代号和补充要求的注写位置
表面粗糙度代号中标注参数代号和补充要求说明时，应按图下图中a～e的位置分别标注，各位置应标注的内容见下表。
8-7

## Slide 54
（６）表面粗糙度代号及其含义示例

## Slide 55
（７）表面粗糙度要求在图样中的标注方法
①表面粗糙度符号与代号在图样中标注的总体要求
表面粗糙度要求对每一表面都要给定，同一表面一般只注一次，并尽可能注在相应的尺寸及其公差的同一视图上。除非另有说明，所标注的表面粗糙度要求是对完工零件表面的最终要求。
符号与代号的注写和读取方向与尺寸的注写和读取方向一 致，否则应注在指引线上。
符号与代号的尖角应从材料外指向实体表面。
符号与代号通常应接触轮廓线、延长线、尺寸线或指引线。

## Slide 56
②表面粗糙度符号与代号在图样中标注方法示例
（７）表面粗糙度要求在图样中的标注方法（续）
键槽侧面粗糙度
键槽底面粗糙度

## Slide 57
②表面粗糙度符号与代号在图样中标注方法示例
（７）表面粗糙度要求在图样中的标注方法（续）

## Slide 58
②表面粗糙度符号与代号在图样中标注方法示例
（７）表面粗糙度要求在图样中的标注方法（续）

## Slide 59
8.４ 零件图的尺寸标注
零件的加工和检验是按零件图中所标注的尺寸进行的。零件图中标注的尺寸不仅要正确、完整、清晰，还应做到合理，所谓合理即所标注的尺寸一方面要满足零件的设计要求，另一方面又要符合制造工艺要求，便于加工、测量和检验。
1.尺寸基准
标注和量度尺寸的起点，称为尺寸基准（简称基准）。
常用的有：
基准面—底板的安装面，重要的端面，装配结合面，零件的对称面等；
基准线—回转体的轴线。

## Slide 60
①设计基准
从设计角度考虑，为满足零件在机器或部件中对其结构、性能要求而选定的一些基准。
B---高度方向设计基准
C---长度方向设计基准
D---宽度方向设计基准
（1）尺寸基准的分类

## Slide 61
②工艺基准
从加工工艺的角度考虑，为便于零件的加工、测量而选定的一些基准，称为工艺基准。
F---工艺基准
零件图
工序图

## Slide 62
①选择原则
应尽量使设计基准与工艺基准重合，以减少尺寸误差，保证产品质量。
②三方基准
任何一个零件都有长、宽、高三个方向的尺寸。因此，每一个零件也应有三个方向的尺寸基准。
③主辅基准
零件的某个方向可能会有两个或两个以上的基准。一般只有一个是主要基准，其它为次要基准，或称辅助基准。应选择零件上重要几何要素作为主要基准。
（2）尺寸基准的选择

## Slide 63
主辅基准选择
D尺寸不合理，无法测量

## Slide 64
装配图基准分析

## Slide 65
2.标注尺寸应注意的问题
零件上凡是影响产品性能、工作精度和互换性的重要尺 寸（规格性能尺寸、配合尺寸、安装尺寸、定位的尺寸），都必须从设计基准直接注出。
L、A为正确的标注形式
E、B、C为错误的标注形式
（1）功能尺寸必须直接标注

## Slide 66
（2）尺寸标注的工艺要求
①符合加工顺序

## Slide 67
②符合加工方法
轴承盖的半圆孔是将其和轴承座装配后再一起加工而成，所以要标注直径。
半圆键的键槽是用盘形铣刀加工，为方便选择铣刀，键槽直径要标注直径。

## Slide 68
③ 注意同一方向加工面与毛坯面间的尺寸标注
若同一方向有多个毛面，一般只能有一个毛面与加工面有联系尺寸，避免同时保证多个联系尺寸的精度。
只有一个毛面与加工面有尺寸联系
加工面
加工面
加工面与多个不加工面之间注有尺寸。不合理
毛面
毛面
毛面

## Slide 69
④一般应避免注成封闭尺寸链
首尾相连的链状尺寸组称为尺寸链
组成尺寸链的每一个尺寸称为尺寸链的环
其它尺寸都加工完后自然得到的尺寸——尺寸链的封闭环
尺寸链中所有环都注上尺寸的尺寸链称封闭尺寸链
将尺寸链中最不重要的那个尺寸作为封闭环--不注写尺寸
一般应这样标注:避免注成封闭尺寸链

## Slide 70
⑤标注尺寸应便于测量

## Slide 71
（3）零件上常见结构的尺寸标注
71
零件结构类型 |  | 标 注 方 法 | 说 明
螺孔 | 通孔 |  | 4个M6－6H的螺纹通孔。
 | 盲孔 |  | 4个M6－6H的螺纹盲孔，螺纹孔深10，作螺纹前钻孔深12。
光孔 | 一般孔 |  | 4个φ6深10的孔。
 | 精加工孔 |  | 4个φ6钻孔深12，精加工深10的孔。
 | 锥销孔 |  | φ5为圆锥销的小头直径。

## Slide 72
72
沉孔 | 锥形沉孔 |  | 4个φ7带锥形埋头孔，锥孔口直径为13，锥面顶角为90°的孔。
 | 柱形沉孔 |  | 4个φ6带圆柱形沉头孔，沉孔直径12，深3.5的孔。
 | 锪平面 |  | 4个φ7带锪平孔，锪平孔直径为16的孔。锪平孔不需标注深度，一般锪平到不见毛面为止。
键 槽 | 平键键槽 |  | 这样标注便于测量。
 | 半圆键键槽 |  | 这样标注便于选择铣刀（铣刀直径为φ）及测量。

## Slide 73
73
退刀槽 越程槽 |  | 退刀槽一般可以按“槽宽×直径”或“槽宽×槽深”的形式标注，砂轮越程槽一般用局部放大图表示，尺寸从零件手册中查。
倒角 |  | 当倒角为45°时，可以在倒角距离前加符号“C”，当倒角非45°时，则分别标注。
中心孔 |  | 下图表示A型中心孔，完工后在零件上不允许保留。

## Slide 74
3.标注零件尺寸的方法和步骤
（1）分析零件在机器中的装配定位关系和加工过程，选择尺寸基准。
（2）按设计要求，标注出功能尺寸；主要功能尺寸从设计基准引出。
（3）考虑工艺要求，标注出非功能尺寸 。
（4）用形体分析和结构分析法补全和检查尺寸。注意尺寸配置要清晰，标注方法和尺寸数值要符合标准规定。

## Slide 75
8.5 零件图的视图表达及读零件图
1.零件的视图选择
在选择零件图的视图时，力求用较少的视图完整、正确、 清晰地表达出零件的结构。
必须根据零件的结构特点，首先选择好主视图，再选一 组合适的其它视图，并用恰当的方法予以表达。
如：轴套零件
一个视图即可
25
Φ10
Φ18

## Slide 76
①完整
②正确
③清晰
零件各部分的结构、形状及其相对位置表达完全且唯一确定。
视图之间的投影关系及表达方法要正确。
所画图形要清晰易懂。
（1）视图选择的要求
①分析零件
几何形体、结构
功用
加工方法
（2）视图选择的方法及步骤
要分清主次形体
形状与功用有关
形状与加工方法有关

## Slide 77
②选主视图
零件的安放状态
投射方向
加工位置
（轴、盘类）
工作位置
（支架、壳体类）
③选其它视图
能清楚地表达主要形体的形状特征
首先考虑表达主要形体的其它视图，再补全次要形体的视图。
（2）视图选择的方法及步骤

## Slide 78
78
加工位置
工作位置
零件的工作位置，是指零件在其工作时所处的位置，选择主视图尽量与工作位置一致，这样便于和装配图对照，进行机器的装配。
零件的加工位置，是指零件在机床上加工时主要的装夹位置。这样选择主视图，便于工人师傅图物对照进行加工和测量。
加工轴
工件旋转
车床
车刀移动

## Slide 79
择优原则：
在零件的结构形状表达清楚的基础上，视图的数量越少越好。
④方案比较
在多种方案中比较，择优。
避免不必要的细节重复。

## Slide 80
② 内、外形的表达，内形复杂的可取全剖；内外形需兼顾，且不影响清楚表达时可取局部剖。
③ 尽量不用虚线表示零件的轮廓线，但用少 量虚线可节省视图数量而又不在虚线上标注尺寸时，可适当采用虚线。
① 优先选用基本视图。
（3）零件视图选择应注意的问题

## Slide 81
2.读零件图
从事各种专业工作的技术人员，必须具备读零件图的能力。
（1）读零件图的方法和步骤
①读标题栏
由相关资料和标题栏了解零件的名称、材料、比例等，
大致了解零件的用途和形状。
②分析视图，想像形状结构
看懂零件的内、外部结构和形状，是读零件图的重点。组合体的读图方法仍适用于零件图。在从基本视图看出零件大体内、外结构形状的基础上，结合图中所采用的其它表达方法（如局部视图等）进一步读懂零件的局部结构形状，对该零件结构形状有一个较详细的认识。同时也应尽量了解一些结构的作用。
看懂技术要求（尺寸公差、几何公差、表面粗糙度、热处理要求等）。
④综合考虑
通过上面的分析，再把视图、尺寸、技术要求综合考虑，进一步对该零件的结构形状、加工检验应达到的要求形成完整的认识。
③尺寸分析和技术要求
了解零件的定形和定位尺寸及总体尺寸，以及尺寸基准。

## Slide 82
一般来说，后一类零件比前一类零件在形状结构上要复杂，因而需要的视图和尺寸也多些，下面就这四类零件分别作简要的介绍。
（2）典型零件的零件图
回转体类零件
零件的结构形状千差万别，因此其视图选择和尺寸标注也各有特点。根据零件的结构形状，常见的零件主要分为四类：
①轴套类零件
轴、衬套等零件
③叉架类零件
拨叉、连杆、支座等零件
④箱体类零件
阀体、泵体、减速器箱体等零件
②盘盖类零件
端盖、阀盖、齿轮等零件
轴
小轴
柱塞
蜗杆轴
柱塞套
钻磨套
螺套
轴套类零件
箱体类零件
由于此类零件多是部件的主体，故其上面
常具有轴孔、螺孔、凸缘、底座、凸台等
结构，以便安装和连接其它零件或部件。
油泵体
减速机箱体
阀体
非回转体
类零件
支架
弹簧吊架
支架
叉
架
类
零件
尾架端盖
手轮
电机端盖
凸轮
盘盖类零件

## Slide 83
①轴套类零件
轴套类零件的基本形状是同轴回转体，主要在车床上加工。
1、结构特点：轴的右边有一个圆柱孔；中间有带键槽的轴颈，与传动齿轮配合；右端为带有螺纹的紧固端，通过拧紧螺母，将齿轮与轴沿轴向压紧。
主视图：轴套类零件由加工位置和形状特征来选择主视图，为了便于加工时看图，轴线宜水平放置。
2、视图选择
其它视图：因为轴套类零件的主体结构多为同轴回转体，因此，采用一个基本视图加上一系列的直径尺寸就能表达其主要形状。对于轴上的销孔、键槽等，可采用移出断面表达形状和标注尺寸，对于局部结构，如砂轮越程槽、螺纹退刀槽等，可采用局部放大图。
（2） 典型零件的零件图

## Slide 84
两个局部
放大图
两个移出
断面图
轴线水平放置
一个主视图

## Slide 85
3、尺寸标注
在标注轴套类零件的尺寸时，常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等作为长度方向尺寸基准；一般以水平位置的轴线作为径向尺寸基准（宽度和高度方向的尺寸基准），这样就把设计基准和加工时的工艺基准统一起来了。
轴线
径向尺寸基准
长度方向尺寸基准
轴肩

## Slide 86
4、技术要求
根据零件在机器或部件中的使用情况及整体精度等级，轴套类零件与其他零件有定位或配合要求的表面，通常在图样上注有尺寸公差、几何公差及表面粗糙度。文字类的技术要求一般有热处理要求、未注倒角或圆角、去毛刺锐边等。

## Slide 88
盘盖类零件的基本形状都是扁平的盘状，它们主要在车床上进行加工。如法兰盘、端盖、阀盖、齿轮等。
②盘盖类零件
1、结构特点：阀盖上有与管道连接的外螺纹；有方形凸缘，凸缘上有四个圆柱孔，是为阀盖与阀体连接时，安装双头螺柱而设置的。
主视图：盘盖类零件大多有回转体，且主要用车床加工，一般按加工位置放置,即使其轴线水平。主视图有两种选择，一种以剖视图作为主视图；一种以外形图作为主视图。经过比较：前者作为主视图较好，因为它层次分明，显示了外螺纹、各台阶孔的形状和位置；并且与主要的加工位置一致。
其它视图：由于盘盖类零件不仅大多有回转体，而且经常带有各种形状的凸缘、均布的圆孔、肋等局部结构，所以仅采用一个主视图，还不能完整地表达零件。此时，就需增加其它基本视图，如左视图或右视图。图例中采用了左视图表达凸缘和孔。
主视图
左视图
2、视图选择

## Slide 89
3、尺寸标注
在标注盘盖类零件的尺寸时，长度方向的尺寸基准常选用重要的端面（或接触面），图例中选择了右端凸缘（它是与调整垫的接触面）作为长度方向的尺寸基准。
通常选择通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准，此基准也是标注方形凸缘的高度和宽度方向的尺寸基准。
径向（高度）尺寸基准
回转体轴线
长度方向尺寸基准
接触面（端面）

## Slide 90
4、技术要求
根据零件在机器或部件中的使用情况及整体精度等级，盘盖类零件与其他零件有定位或配合要求的表面，通常图样上注有尺寸公差、几何公差及表面粗糙度。 文字类的技术要求一般有对铸件的要求、未注倒角或圆角等。

## Slide 91
③叉架类零件
叉架类零件包括各种用途的拨叉、连杆和支架等。零件的毛坯多为铸造或锻造件，需经过多个工序加工才能得到最终成品。
1、结构特点：叉架类零件按其功能通常可分为三个部分： 工作部分、安装部分和连接部分。连接部分通常是倾斜或弯曲的肋板结构，肋板常见的断面形状有Ｉ字形、Ｔ 字形、十字形和工字形等，安装部分和连接部分上常有孔、凸台、油孔螺孔、沉孔、凹槽等结构。
工作部分
连接部分
安装部分

## Slide 92
2、视图选择
主视图：叉架类零件的主视图通常按工作位置或自然位置摆放，投影方向应使三个部分的形状和位置特征最明显，工作和安装部分的内部结构通常采用多个局部剖视图表达。
其它视图：通常需要两个或两个以上基本视图，基本视图未表达清楚的结构用局部剖视图补充表达，如图中的A向视图补充表达安装板的形状以及安装孔的形状和位置；连接部分的肋板通常用移出断面图表达。
主视图
向视图
局部剖
断面图
局部剖

## Slide 93
3、尺寸标注
长度方向尺寸基准：
安装板左端面
对于叉架类零件常选用安装基面或零件的对称面作为尺寸基准。
宽度方向尺寸基准：
前后方向的对称面
高度方向尺寸基准：
安装板的水平对称平面
长
度
方
向
尺
寸
基
准
宽度方向
尺寸基准
高度方向
尺寸基准
如何选择基准？

## Slide 94
4、技术要求
根据零件在机器或部件中的使用情况及整体精度等级，叉架类零件与其他零件有定位或配合要求的表面，通常图样上注有尺寸公差、几何公差及表面粗糙度。文字类的技术要求一般有对铸件的要求、未注倒角或圆角等。

## Slide 95
箱体类零件多为铸件，也有焊接件。一般可起支承、容纳、定位和密封等作用。如各种泵体、阀体等机壳零件。
箱体类零件一般都是部件的主体零件。这类零件的形状、结构比前面三类零件复杂，常见的结构有圆形的、长方形的和拱形的，有中空的内腔、轴孔；有起安装和密封作用的底板、凸缘、凹坑、肋板以及各种孔等。
球阀阀体
减速箱体
壳体
④箱体类零件

## Slide 96
[例1]读壳体零件图
1、概括了解
壳 体
制图
检查
审核
比例
数量
重量
1:2
1
（图号）
ZL102
（单位名）
从标题栏了解零件名称、材料、数量、重量、画图比例等内容，对零件有一个基本了解。

## Slide 97
B-B阶梯剖的俯视图，既表达了壳体左前孔的内形和相对位置，又表达了底板形状及其安装孔形状和位置。
C
B
B
B
B
A－A
A
B-B
A
C
2、分析视图，想像形状结构
主视图按工作位置摆放。A-A全剖的主视图表达了大部分的内部形状特征及各组成部分的相对位置。
C向局部视图表达顶板的形状及其安装孔的分布
左视图表达外形

## Slide 98
3、分析尺寸基准
长度方向尺寸基准
高度方向尺寸基准
宽度方向尺寸基准
长度方向尺寸基准
高度方向尺寸基准
宽度方向尺寸基准
C
B
B
B
B
A－A
A
B-B
A
C

## Slide 99
4、尺寸标注和技术要求分析
箱体类零件常用重要安装基面、接触面、对称面及重要孔轴线作为尺寸基准。主要尺寸直接注出，其他定形、定位尺寸按形体分析法标注齐全。
主要尺寸是本体内部的阶梯孔φ30H7和φ48H7，顶部各孔的定位尺寸12、28、22、54，底板上四个孔的定位尺寸φ76，前方凸缘的定位尺寸 25、36、48及左方凸块的定位尺寸55、22、24等。
根据零件在机器或部件中的使用情况及整体精度等级，箱体类零件与其他零件有定位或配合要求的表面，通常图样上注有尺寸公差、几何公差及表面粗糙度。文字类的技术要求一般有对铸件的要求、未注倒角或圆角等。
壳体零件图中,尺寸公差代号大都是H7;表面粗糙度除主要的圆柱孔φ30H7φ48H7为Ra6.3外,加工面大部分为Ra12.5,少数是Ra25;其余仍为铸造表面。由此可见,该零件对表面粗糙度要求不高。

## Slide 100
8.6 画 零 件 图
1.画图前的准备
（1）了解零件的用途、结构特点、材料及相应的加工方法。
（2）分析零件的结构形状，确定零件的视图表达方案。
（3）进行加工工艺分析，确定尺寸基准，标注尺寸和技术要求。

## Slide 101
2.画图方法和步骤
(1)定图幅。根据视图数量和大小,选择适当的绘图比例(优选1:1),确定图幅大小。
(2)选择投影方法。根据零件的结构特点,选择表达方案。主视图采用半剖视图,左视图采用了阶梯的半剖视图,俯视图表达外部形状。
(3)布置视图。根据各视图的轮廓尺寸,画出确定各视图位置的基线,并在视图之间留出标注尺寸的位置。
(4)画底稿。先用细实线逐个画出各视图,画图基本过程可以概括为:先定位置,后定形状;先画主要形体,后画次要形体,先画主要轮廓,后画细节。
(5)画剖面线。校核检查无误后,描深并画剖面线。
(6)标注尺寸。按形体分析法将尺寸标注齐全,主要尺寸直接注出。
(7)填写技术要求。注写几何公差、表面粗糙度,填写技术要求和标题栏,完成零件图。

## Slide 106
8.7 零 件 测 绘
零部件测绘是设计人员的必备技能和常见工作。实际生产中，无论是开发某种新产品，仿造某种先进设备，还是进行技术改造，修配机械设备，在无图样的情况下，测绘工作是必不可少的。
(1)设计测绘。根据需要对原有设备的零件进行更新改造,这些测绘多是从设计新产品或更新原有产品的角度进行的。
(2)机修测绘。零件损坏,又无图样和资料可查,需要对该零件进行测绘。
(3)仿制测绘。为了学习先进,取长补短,常需要对先进的产品进行测绘,制造出更好的产品。
1.零件测绘的种类

## Slide 107
2.测绘工具及尺寸测量方法
测量尺寸是零件测绘过程中的一个必要和重要的步骤。零件上的全部尺寸应该在图形完成后集中进行测量标注，这样不但可以提高工作效率，还可以避免错误和遗漏。
测量工具根据被测量零件尺寸的精确程度选用。机械制图课程中常用的测量工具有直尺、内卡、外卡、游标卡尺、千分尺、螺纹规、圆角规等。
下面介绍常用的测量方法：

## Slide 108
测量外径和内径
用外卡测量外径
用内卡测量内径

## Slide 109
用外卡和直尺测量壁厚

## Slide 110
用直尺测量高度和深度

## Slide 111
用螺纹规测量螺距

## Slide 112
用圆角规测量圆角和圆弧半径

## Slide 113
用直尺和内卡测量孔的中心距

## Slide 114
测量中心高
H＝h＋d/2

## Slide 115
用纸拓印零件轮廓后在纸上进行测量

## Slide 116
3.零件测绘时的注意事项
（1）零件的制造缺陷，如砂眼、气孔、刀痕以及长期使用造成的磨损都不应画出。
（2）零件上因制造、装配的需要而形成的工艺结构，如
铸造圆角、倒圆、倒角等都必须画出，不能忽略。
（3）有配合关系的尺寸（如配合的孔和轴的直径）一般 只要注出它们的基本尺寸，其配合性质和相应的公差值应在分析考虑后查阅有关手册确定。
（4）没有配合关系的尺寸或不重要的尺寸，允许将测得
的尺寸适当圆整（调整到整数值）。
（5）对螺纹、键槽、齿轮的轮齿等标准结构的尺寸，应将测量结果与标准值对照，一般采用标准的结构尺寸，以利于制造。

## Slide 117
4.零件测绘的方法和步骤
（3）绘制零件草图：
测绘零件的工作经常在机器或部件的工作现场进行。由于受条件的限制，一般先目测比例、徒手绘制零件草图；然后由零件草图整理成零件工作图即零件图。
（1）分析零件：
了解零件的名称、用途、材料以及它在机器或部件中的位置和作用，然后对该零件进行结构分析和制造方法的大致分析。
（2）确定表达方案：
选用必要的视图、剖视、断面等适当的表达方法。
视图表达方案要求：正确、完整、 清晰、简练。

## Slide 118
[例1] 测绘如图所示的泵盖。
（1）分析零件，确定表达方案
首先对泵盖结构进行分析,了解它在机器中的作用。泵盖是盘盖类零件,铸造件,有2个放置轴的孔和6个安装孔,外形较简单而内部复杂,故选取沿对称面剖切的剖视图为主视图,再配合左视图来表达形体。

## Slide 119
（2）画零件草图
主视图采用全剖，清楚地表达零件内部结构，左视图表达外部 形 状。

## Slide 120
（3）尺寸测量并标注
零件尺寸测量的准确与否，将直接影响制造产品的质量，所以在测量工作中要特别注意仔细、认真，做到测得准，记得细，写得清楚，准确无误。

## Slide 121
END