## Slide 1: 第9章 装配图
9.1 装配图的内容
9.3 零件序号、明细栏和标题栏
9.4 装配图的尺寸标注及技术要求
9.2 装配图的表达方法
9.5 装配工艺结构
9.6 读装配图和拆画零件图
9.7 画装配图

## Slide 2
装配图的作用？
机器或部件在设计和生产中的重要技术文件和技术依据。它可以用来表达部件或机器的工作原理、零件的主要结构和形状以及它们之间的装配关系、连接方式。
为制定装配工艺规程，进行装配、检测提供所需的尺寸和技术要求。
安装、调试、使用和维护等工作的重要依据。
什么是装配图？
表达部件或机器这类产品及其组成部分的连接、装配关系的图样称为装配图。
9.1 装配图的内容

## Slide 3
球 阀：控制液体流量的一种开关装置。
在管道系统中，阀是用于启闭和调节流量的部件。球阀是阀的一种，它的阀芯是球形的，图示位置阀门全部开启，管道畅通，顺时针转90°时阀门全部关闭，管道断流。
密封圈3
阀芯4
调整垫5
螺柱6
螺母7
填料垫8
中填料9
上填料10
填料压紧套11
阀杆12
扳手13
阀盖2
阀体1
点击图片播放

## Slide 4
一张完整的装配图应具备以下内容：
1、一组视图
2、必要的尺寸
3、技术要求
4、零部件序号、明细栏、标题栏
主视图－－全剖
左视图－－半剖
俯视图－－局部剖
规格尺寸
装配尺寸
总体尺寸
安装尺寸

## Slide 5
在一个部件或机器中，一般总是有若干个零件围绕某一条或几条轴线装配起来的，这些轴线称为装配干线。
为了表达装配关系一般要采用剖视图，且剖切平面必须包含装配干线，在许多情况下，装配干线为主要零件的对称平面。
装配图由一组视图组成，用以表达各组成零件的相互位置和装配关系，部件或机器的工作原理和结构特点。前面所介绍的所有表达方法均可用于装配图，例如视图、剖视图、断面图、局部放大图等。
9.2 装配图的表达方法

## Slide 6
装配干线

## Slide 7
1.规定画法
(1)相邻零件的接触画或配合面,只画一条轮廓线。
(2)相邻零件之间的不接触面,即使是间隙很小,也应画两条轮廓线。
(3)在同一装配图上,同一个零件在各个剖视图,断面图中剖面线的倾斜方向和间距应画成一致。
(4)为了区分不同的零件,相邻零件的剖面线,其倾斜方向或间距均不应画成一样。即采用倾斜方向相反或剖面线的间距不同以示区别。
(5)装配图中剖切到的薄壁件,厚度<2mm时,允许用涂黑表示被剖部分,如图示垫片。
(6)在装配图中,对于标准件(如螺纹紧固件、键、销等)、实心零件(如轴、球、手柄、连杆之类),当剖切平面沿它们的轴线剖切时,均按不剖绘制。
(7)若实心轴上有需要表示的结构,如键槽、销孔等,可以采用局部剖表示。
(8)轴类实心零件,若被垂直于轴线剖切时,则应画剖面符号,如移出断面图。

## Slide 8
1.规定画法

## Slide 9
沿轴线剖切，不剖
画一条线
画两条线
厚度<2mm时,可涂黑表示
标准件
画一条线
标准件
课堂练习
相邻零件的剖面线，其倾斜方向或间距均应不一样

## Slide 10
2.特殊画法
（1）拆卸画法
当某些零件遮住了需要表达的其他零件结构或装配关系，而这些零件在其他视图上已经表达清楚时，可假想将某些零件拆卸后绘制，并标注。

## Slide 11
（2）沿结合面剖切画法
为了表达内部结构或装配关系，可以假想在某些零件的结合处进行剖切，然后画出相应的剖视图。此时零件的结合面不画剖面线，被剖断的其他零件应画剖面线。

## Slide 12
（3）单独画出某零件的某视图的画法
在装配图中，当某个零件的形状未表达清楚，或对理解装配关系有影响时，可另外单独画出该零件的某一视图。

## Slide 13
①在装配图中，当需要表达本部件与相邻零、部件的装配关系时，可用双点画线画出相邻部分的轮廓线。
②在装配图中当需要表示某些零件的运动范围或极限位置时，可用双点画线画出该运动零件在极限位置的外形轮廓图。
假想位置轮廓
极限位置轮廓
（4）假想画法

## Slide 14
（5）展开画法
为了表示传动机构的传动路线和零件间的装配关系，可假想按传动顺序沿轴线剖切，然后依次展开在同一平面上画出其剖视图，这种画法称为展开画法。

## Slide 15
（6）简化画法
倒角
倒角
交线
交线
交线
钻孔深度
滚动轴承
铸造圆角
退刀槽
较小厚度
较小间隙
简化画法：零件的某些工艺结构如倒角、退刀槽等在装配图中允许省略不画；钻孔深度可不画出，但１２０°锥角应画在钻孔直径上。
夸大画法：小于2毫米的直径、厚度、间隙等；较小的斜度和锥度。

## Slide 16
同一视图中重复出现的有关相同结构，允许只详细画出一处，其余可只表示出结构位置。
外购成品件或另有装配图表达的组件，虽剖切平面通过其对称中心，也可以简化为只画其外形轮廓，如油杯、传动系统中的电机等。
可将带传动用粗实线表示，链传动用细点画线表示。

## Slide 17
为便于读图和图样管理，装配图中应对每个不同零件编写序号，并在明细栏中依次填写序号、名称、件数、材料和备注等内容，明细栏安排在标题栏上方。
1.编写序号的方法
同一装配图中的相同零件只编一个序号
（1）常见编写形式
在所指零件轮廓线内画一圆点，从圆点画指引线（细实线），指引线的另一端画水平线（细实线），在水平线上注写序号数字，序号字高比尺寸数字大一号或两号。
常用
10
10
10
10
10
9.3 装配图中的零件序号、明细栏、标题栏

## Slide 18
（2）一组紧固件（如螺柱、螺母、垫圈等）可以采用公共指引线。
组件：（如油杯、电机、滚动
轴承等），只编写一个零件序号。
1
2
3
4
5
6
序号在水平方向位于一条水平线上
序号在垂直方向位于一条垂线上
可顺时针或逆时
针方向填写数字
指引线不与剖面线平行，
且彼此也不平行、相交。
序号编写举例
5
6
7
5
6
7
60°

## Slide 19
装配图中的标题栏格式与零件图中的相同。明细栏是装配图中全部零件的详细目录，需按国家标准画在标题栏的上方。企业有时也根据自己的实际需要设计有各自的标题栏和明细栏格式。
装配图标题栏和明细栏格式
明细栏中的序号应按由下向上的顺序填写，这样便于补充编排序号时遗漏的零件。在绘制明细栏时，如果标题栏上方的位置不够时，可将剩余部分的明细栏紧靠标题栏的左边自下向上延续。填写明细栏时，应将标准件的标准编号写入代号一栏中。
2.标题栏及明细栏

## Slide 20
9.4 装配图的尺寸标注和技术要求
（1）规格（性能）尺寸：表示机器或部件性能（规格）的尺寸，在设计时已经确定，也是设计、了解和选用该机器或部件的依据。
（2）装配尺寸：装配尺寸包括有关零件间配合性质的尺寸、保证零件间相对位置的尺寸、装配时进行加工的有关尺寸等。
（4）总体尺寸：用于表示机器或部件的总体长度、宽度、高度等尺寸。它是包装、运输、安装机器或部件的依据。
（3）安装尺寸：机器或部件安装时所需的尺寸。
（5）其它重要尺寸这类尺寸是指在设计中确定的又不属于上述几种尺寸的一些重要尺寸。如 运动零件的极限尺寸、主体零件的重要尺寸等。
以上五种尺寸，有的可以同时具有多种作用，一张装配图有时也并不全部具备上述五类尺寸。因此，应具体分析后再标注。
1.装配图的尺寸

## Slide 21
规格尺寸
装配尺寸
总体尺寸
安装尺寸
1.装配图的尺寸

## Slide 22
2.公差与配合的标注
(1)国家标准规定,装配图上标注公差与配合一般用相结合的孔与轴的公差带代号组合表示。即在公称尺寸的右边以分数的形式注出,分子为孔的公差带代号,分母为轴的公差带代号。
(2)装配图中标注相配零件的极限偏差时, 孔的公称尺寸和极限偏差注写在尺寸线的上方;轴的公称尺寸和极限偏差注写在尺寸线的下方,也允许按图b的形式标注；若需要明确指出装配件的代号时,可按图c的形式标注。

## Slide 23
3.装配图技术要求
装配图中有些信息不便以数字,代号和符号的形式直接注在视图中,需要用文字在技术要求中说明。
(1)装配要求。机器装配过程中的注意事项及装配后应达到的指标等,如装配方法和顺序等。
(2)检验要求。装配后对机器或部件进行验收时所要求的检验方法和条件,如球阀的水压试验等。
(3)使用要求。对机器使用、保养、维修时提出的要求,如限速要求、限温要求、绝缘要求等。
(4)其他要求。机器或部件的涂饰、包装、运输等方面的要求等。

## Slide 24
为保证机器或部件的工作性能，并方便零件的装拆，在设计和绘制装配图时，应考虑到装配结构的合理性。
9.5 装配工艺结构

## Slide 25
1.接触面的画法
接触面
a1>a2
板1
板2
a1
a2
正确
不正确
接触面
a1
非接触面
a1>a2
a2
正确
不正确

## Slide 26
2. 圆柱面配合
不正确
正确

## Slide 27
3. 锥面配合
（a）合理
（b）不合理

## Slide 28
4. 沉孔
（a）
（b）

## Slide 29
5. 凸台
（a）
（b）

## Slide 30
6.通孔应大于螺杆直径
（a）正确
（b）不正确

## Slide 31
7.
螺
纹
联
接
合
理
结
构
（a）尾部加长
（b）退刀槽
（c）凹坑
（d）倒角

## Slide 32
8.要留出板手活动空间
（a）不合理
（b）合理

## Slide 33
9.要留出螺钉装、拆空间
（a）不合理
（b）合理

## Slide 34
10.加手孔或改用双头螺柱
（a）不合理
（b）合理

## Slide 35
11.定位销装配结构
（a）盲孔（不便拆卸）
（b）通孔

## Slide 36
不正确(无法拆卸) 正确
不正确(无法拆卸) 正确
12.滚动轴承的轴向定位结构要便于装拆。轴肩大端直径应小于轴承内圈外径，箱体台阶孔直径应大于轴承外环内径。

## Slide 37
（a）用双螺母锁紧
（b）用弹簧垫圈锁紧
（d）用双耳止动垫片锁紧
（c）用开口销六角槽形螺母锁紧
13.防松的结构

## Slide 38
在设计、装配、安装、调试和维修机器设备以及进行技术交流时，都需要读装配图，因此工程技术人员必须具备熟练看懂装配图的能力。
（3）对视图进行分析，找出各个视图、剖视图等配置的位置及投影方向，弄清各视图的表达重点。从而对部件的大体轮廓与内容有一个概括了解。
（1）了解部件的名称、用途，可以通过看标题栏、明细表、产品说明书和其它有关资料获知。
（2）了解标准零部件和非标准零、部件的名称和数量，对照零、部件序号，在图上找出它们的位置。
9.6 读装配图和由装配图拆画零件图
1.概括了解
读齿轮油泵装配图

## Slide 39
2.分析视图
齿轮泵采用两个视图表达，主视图采用全剖视图,反映组成齿轮泵各个零件间的装配关系；左视图是采用沿左端盖1与泵体6接合面剖切后移去了垫片5的半剖视图B-B，清楚地反映吸、压油的情况和泵的外形。

## Slide 40
3.了解工作原理和装配关系
装配关系：齿轮油泵是机器中用来输送润滑油的一个部件，它由17种零件装配而成。泵体6的内腔容纳一对吸油和压油的齿轮。齿轮轴2和传动齿轮轴3装入泵体后，两侧有左端盖1、右端盖7支承这一对齿轮轴的旋转运动。由销4将左右端盖与泵体定位后，再用螺钉15将左右端盖与泵体连接成整体。为了防止泵体与端盖结合面 及传动齿轮轴伸出端漏油，分别用垫片5及密封圈8、轴套9、压紧螺母10密封。
齿轮油泵分解图

## Slide 41
工作原理图
压油口
主动轮
从动轮
吸油口
当一对齿轮在泵体内作啮合传动时，啮合区内右边空间的压力降低而产生局部真空，油池内的油在大气压力作用下进入油泵低压区内的吸油口，随着齿轮的转动，齿槽中的油不断沿箭头方向被带至左边的压油口把油压出，送至机器中需要润滑的部分。

## Slide 42
外形尺寸
性能（规格）尺寸
安装尺寸
装配尺寸
4.尺寸分析及技术要求

## Slide 43
技术要求
配合代号

## Slide 44
5.读齿轮油泵装配图，并拆画7号零件“右端盖”
确定零件的视图范围

## Slide 45
拆去与右端盖装配在一起的其它
零件后，分离出主视图轮廓：
补齐主视图的轮廓线

## Slide 46
右
端
盖
零
件
图
来自装配图
由明细栏中圆柱销尺寸决定
由明细栏与之装配
的螺钉规格查表确定

## Slide 47
读蝶阀装配图
（1）了解部件的作用和功能
1.概括了解
（2）了解零件的数量、名称、位置和装配干线
（3）了解视图的数量、名称和表达重点
30H7/h6

## Slide 48
2.从传动关系入手，沿着各装配干线，分析零件之间的装配关系，进而看懂工作原理。
30H7/h6

## Slide 49
3.归纳总结
（1）立体形象
（2）结构特点
典型结构
特殊结构
（3）装拆顺序
30H7/h6

## Slide 50
9.7 画 装 配 图
铣刀头

## Slide 51
1.分析部件的装配示意图
了解零件间的相对位置和连接关系，了解部件的工作原理。如铣刀头是专用铣床上的一个部件，供装铣刀盘用。它由座体、转轴、端盖、滚动轴承、键、螺钉、毡圈等组成。其工作原理是电动机的动力通过V型带带动带轮旋转，带轮通过键把运动传递给轴，轴将动力通过键传递给刀盘，从而进行铣削加工。

## Slide 52
一般将部件或机器按工作位置放正，使装配体的主要轴线、主要安装面呈水平或铅垂位置。选择最能反映部件或机器工作原理、零件间的主要装配关系及主要零件的形状特征等的视图作为主视图。
2.选择主视图
选择其他视图以补充主视图未表达清楚的部分，其他视图的选择原则是：在表达清楚的前提下，视图数量应尽量少，方便看图和画图。
综合以上，机器上都存在装配干线，为了清楚表达这些装配关系，一般都通过轴线选取剖切平面，画出剖视图来表达。所以铣刀头选择主视图过轴线做全剖视，反映了装配关系、工作原理和运动的传递。左视图做局部剖反映了座体的结构形状。
3.选择其他视图

## Slide 53
4.铣刀头主要零件图

## Slide 54
5.画装配图的方法和步骤
（1）布置视图的位置：画出各视图的基准线如对称线、主要轴线和大的端面。注意留出标注尺寸、零件序号、明细栏等所占的位置。

## Slide 55
（2）画出各个视图：一般应先从主视图或其他能够清楚地反映装配关系的视图入手，先画出主要支承零件或起主要定位作用的基准零件的主要轮廓，能做到几个视图按投影关系相互配合一起画时，可以一起画。画完一件后必须找到与此相邻件及它们的接触面，由此面作为画下一件时的定位面，再按装配关系一件接一件顺序画出。
主视图做全剖，采用“由内向外”的画法，先画轴、轴承、端盖等。

## Slide 56
（3）检查、描深完成全图：底图画完后，要进行复核和修改，确认无误后再进行加深、画剖面线、标注尺寸、编零件序号、填写标题栏、明细栏、技术要求等，完成全图。

## Slide 57
（4）完成后的铣刀头装配图

## Slide 58
END